## Slide 1: PRR - Tragrahmen XTD2 R13-16
Peter Talkovski, ZM1

## Slide 2: Inhalt
Konzept Magnetabhängung im XTD2
Belastbarkeit der Halfenschienen
Eigenfrequenzen Tragrahmen
Montageablauf
Justiergestelle für hängende Komponenten
Ausblick: Konzept Vakuumabhängung im XTD2

## Slide 3: Konzept Magnetabhängung im XTD2
JT-Files unter: S:\user\groups\zm1\4all\public\Technische_Projekte\XFEL-DMU\XTD

## Slide 4: Konzept Magnetabhängung im XTD2 Tragrahmen XQE (5x)
Befestigung an den Halfenschienen (keine Stahlbänder im XTD2)
Masse Magnete, Pumpe, Justiergestelle ≈ 500 kg
Masse Tragrahmen mit Anbindung ≈ 1200 kg

## Slide 5: Konzept Magnetabhängung im XTD2 Tragrahmen OTRBW (1x)
Befestigung an den Halfenschienen (keine Stahlbänder im XTD2)
Masse OTRBW ≈ 100 kg
Masse Tragrahmen mit Anbindung ≈ 650 kg
OTRBW Aufstellung könnte sich noch ändern!

## Slide 6: Belastbarkeit der Halfenschienen
125 mm
125 mm
Profil HZA 29/20
Lastabstand: 125 mm
F_zul (20°C): 5,9 kN
F_zul (250°C): 4,2 kN
250
0,71
Eurocode 3; Teil 1-2: Tragwerksbemessung für den Brandfall:
Belastbarkeit der Halfenschienen bei vorhandenen Lasten ausreichend hoch.

## Slide 7: Eigenfrequenzen Tragrahmen
EF abhängig von Magnetposition
1. EF (längs) im Bereich 10 Hz
2. EF (quer) im Bereich 50 Hz
Spannungen sind unkritisch

## Slide 8: Montageablauf
(1)
(4)
(3)
(2)
Deckenbefestigung anbringen (Anriss)
Höhe Bohrung bestimmen
Winkel bohren
Basisrahmen befestigen
Querprofile und Tunnelbefestigung anbringen
Magnete mit Justiergestellen anbringen

## Slide 9: Justiergestelle für hängende Komponenten
± 15 mm
± 15 mm
± 15 mm

## Slide 10: Ausblick: Konzept Vakuumabhängung im XTD2
R+K Profil 80x160L
HALFEN Montageschienen
Konzept zur Abhängung der Vakuumstrecke kann aus dem XTL übernommen werden.