## Slide 1: PRR - Tragrahmen XTL R28-38
Roland Platzer, ZM1
11.12.2014

## Slide 2: Inhalt
Konzept Magnetabhängung im XTL R28-38
  Tragrahmen, Tunnelanbindung, Vakuumabhängung
Statik und Dynamik
  Lasten, Statik Tragrahmen, Justiergestelle, Anschweißbänder, Magnete, Eigenfrequenzen
Fertigungszeichnungen
Schnittstellen, Absprachen
  MEA – Installation, Vermessung
  MKS - Cryo
  MVS – Vakuum
  MIN – Kicker
  MDI – OTRs/BPMs
  Weitere Gewerke (Elektro, Wasser, Sicherheit)
Weiteres Vorgehen
Unterlagen

## Slide 3: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Lösung
Konzept Tragrahmen analog R 38-40 z. T. auch stehende Komponenten auf hängenden Rahmen („Badewannen“)
Justiergestelle als Hängegestelle bzw. stehende Komponenten mit Gabi-Gestellen
+ 1 weiterer TLD-Tragrahmen

## Slide 4: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Tragrahmen
Materialien/Querschnitte
  Baustahl S 235 JRG2 (1.0038) [ehem. St 37-2]
  Profile
    Längsträger HEB 180/220 [IPB]
    Querträger HEB 180/220 [IPB]
    Hänger U 180
    Seitliche Abstützung U 180
    Wandprofil U 300
    Verbindungswinkel L 250 x 90 x 16
  Schrauben
    Stahlbauschrauben (große Schlüsselweite)
    HV 10.9, feuerverzinkt
    Einfache Verschraubung M16
    Doppelte Verschraubung M12
  Tunnelanbindung Befestigung in Halfenschienen HZA 29/20
    Hammerkopfschraube (verzahnt) HZS M12
  Korrosionsschutz
    Anstrich Grundschicht + Deckschicht
    Analog Kryostat-Aufhängung
    TLD = feuerverzinkt
+ 1 weiterer TLD-Tragrahmen

## Slide 5: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Siehe Design Review
Tragrahmen
Tragrahmen TL
    Basisrahmen mit Längs- und Querträgern
    Querträger eingeschraubt und mit Steifen an Hängegestellbefestigungspunkten
    Langlöcher in Strahlrichtung in Längsträgern an Hängern
    Langlöcher in Querrichtung an seitlicher Abstützung
    Klemmkräfte/Einspannung aus Vorspannung M16-10.9
    4 Anschlagpunkte zum Heben
    4 Punkte für Messnester
    2 Gewindebohrungen für Erdung
    XTL Raum 31 Ende bis 34 geneigte Basisrahmen parallel zum Strahl

## Slide 6: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Einschweißbleche
Siehe Design Review
  Anschweißbleche alle 1,50 m Tübbing mit Anschweißblech zum Anschweißen
  unterschiedliche Typen
    Standard ca. 200 Stk.
    Sonderform ca. 35 Stk.
  Anriss zur Ausrichtung
  mit zusätzlichen 3 Anschlagpunkten  26 mm
  Bohrungen  18 mm für Tragrahmen Freiraum in Tunnelmitte für Tunnelfunk und Brandschutz
  Bleche an Tübbingstößen leicht auskragend
  Schweißnahtvorbereitung als K-Naht

## Slide 7: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Wandabstützung
Siehe Design Review
  U 300 an Halfenschienen geschraubt
    Kein Schweißen im Tunnel
    Keine Bohrungen in Tübbings notwendig
  Ausklinkung an Kabelbritschenhaltern in den Halfenschienen für mehr Freiraum Messmarken
  Vertikale Langlöcher für Bautoleranzen
  Ggf. verstärktes Profil bei Badewannen R38

## Slide 8: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Justiergestelle
Siehe Design Review
Materialien/Querschnitte
Hängegestell Standard
  Baustahl S 235 JRG2 (1.0038)
  Bleche: i. Allg. Blechdicke 20 mm
  Versteifungsrinne: U 40
  Schrauben
    Maschinenbauschrauben
    8.8, feuerverzinkt
    M 10 Anbindung Tragrahmen und Magnete (XQK hat Sonderlösung)
  Stehbolzen
    M 24x2 (Feingewinde) [M 12 für Korrekturmagnete / M 20x2 für Pumpengestelle]
  Lenker
    Standard DESY-Lenker M 12 (Pumpe, Octupol M 10)
  Gehärtete Unterlegscheiben sowie Kugelscheibe-Kegelpfanne
Anpassung der Hängegestelle an Forderungen Vermesser wurde vorgenommen

## Slide 9: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Justiergestelle
Versteifung – für schwere Magnete
Master Bond Polymer Adhesive EP30
Low Viscosity, Two Component Epoxy Adhesive For High Performance General Purpose Bonding
Bisher in Petra III verwendet
Bereits getestet auf Strahlenhärte, Datenblatt liegt vor
Preisintensiv (ca. 1000 € je kg)
ca. 0,25 Liter pro Regenrinne = ca. 0,5l pro Gestell
Gestell wird nach der Einjustierung zu einem Kasten geschlossen Falls Neujustierung erforderlich wird, müssen Rinne und Schwert weggeworfen und dafür neue eingebaut werden
Rinne mit Langlöchern für Querabweichungen
Schwert mit Langlöchern für Höhenabweichung
Verguss mit Epoxid-2-Komponenten-Kleber für Abweichung in der Neigung
Siehe Design Review

## Slide 10: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Verklebung Magnete
Direkte Versteifung – für Magnete

## Slide 11: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Verklebung Magnete
Direkte Versteifung – für Magnete
XBE-V
XBZ, XQK
QF (TL-TLD)
Anschlüssen an Tunnelanbindung sind vorzusehen
Konstruktion am Magneten steht noch aus (jedoch unabhängig vom Tragrahmen)

## Slide 12: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Komponentenbeschriftung
Siehe Design Review

## Slide 13: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Komponentenbeschriftung
Siehe Design Review

## Slide 14: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Komponentenbeschriftung
Siehe Design Review

## Slide 15: Statik und Dynamik
Lasten
Eigengewichte
  Magnete (BEY 2,1 t / XQK 2,02 t / XBD 0,9 t / XQH 1,22 t / XQF 0,64 t / …)
  Justiergestelle 20 … 150 kg
  Tragrahmen bis ca. 1,5 t
  Anschlüsse an Magneten < 15 kg
Zulässige Belastung je Rahmen:
  zwischen den Hängern /ohne Kragarm: 1,8 t/m (TLD 0,9 t/m)
Brandlast
  Tragrahmen Brandlast von 470 °C
  Vakuumabhängung Brandlast von 250°C

## Slide 16: Statik und Dynamik
Statik Tragrahmen
Statik der Tragrahmen liegt vor und wurde beim Prüfer eingereicht (s. Tragrahmen R38-40).
Siehe Design Review

## Slide 17: Statik und Dynamik
Statik Hängegestelle
Statik von diversen Hängegestelle liegt vor.
Auslastung unkritisch.
Siehe Design Review

## Slide 18: Statik und Dynamik
Tragfähigkeit Anschweißbänder
Die Tragfähigkeit der Anschweißbänder ist unkritisch, da in der geprüften Statik der Tübbinge pro Anschweißband 13,5 t (135 kN) in beliebiger Richtung und Verteilung ohne weiteren Nachweis angesetzt werden können.
Siehe Design Review

## Slide 19: Statik und Dynamik
Statik Anschluß Magnete
Die Tragfähigkeit der Magnete ist mit Bernward Krause geklärt.
Dokumente aus Russland vorhanden!
Siehe Design Review

## Slide 20: Statik und Dynamik
Eigenfrequenzen

## Slide 21: Fertigungszeichnungen
Informationsblatt (je 1 der 5 Typen)
Neben den Sonderbauformen (TLD, Badewannen Raum 37, 38) werden soweit wie möglich Typenzeichnungen erstellt (geplante Montage Blätter wären noch zu beauftragen):

## Slide 22: Fertigungszeichnungen
Übersicchtszeichnung mit Stücklise pro Rahmen

## Slide 23: Fertigungszeichnungen
Informationsblatt Längsträger

## Slide 24: Fertigungszeichnungen
Datenblatt für Längsträger je Tragrahmen

## Slide 25: Fertigungszeichnungen
Weitere Einzelteilzeichnungen mit tabellarischen Werten

## Slide 26: Fertigungszeichnungen
Zeichnung Querträgertypen

## Slide 27: Schnittstellen
Gewerke
Bauwerk (Rahmenbedingung)
E_Versorgung (Rahmenbedingung)
Wasser (Rahmenbedingung)
Transport (Einengung im Bereich Raum 37,38)
Vermessung (Mögliche Konflikte mit Messmarken, Einschränkung Sichtfeld)
CRYO (Bauraum am EC2, R28)
Klima (Keine Interaktion bekannt)
Sicherheit (Konflikte mit Sicherheitsleuchten, Lautsprechern)
Maschine (Rahmenbedingung, Abhängung Vakuum)
Tragrahmen (Rahmenbedingung)
Siehe Design Review

## Slide 28: Schnittstellen
Absprachen MEA – Installation, Vermessung
Montagekonzept und zugehörige Schnittstellen wurden besprochen
Abstimmung mit Vermessern erfolgte
vermutlich 4 harte Kollisionen mit Messmarken
Y

## Slide 29: Schnittstellen
MKS – Cryo (sowie MVS – Druckstufe)
Tragrahmen 28A wurde angepasst
Höhe ist noch mit MVS zu klären
Ist ein Versprung über Rack einzuplanen oder wird dieses verschoben?!

## Slide 30: Schnittstellen
MVS – Vakuum
Für das Anbringen von Vakuumstützen an den Tragrahmen ist ein Entwurf ausgearbeitet wurden
Für die Abhängung der Vakuumstrecke (Stützen und Pumpen) wurde ein Entwurf eingearbeitet
Teilweise sind noch konstruktive Änderungen an Tragrahmen und Vakuumabhängung unter Absprache mit MVS (Protokolle vom 27./28.11. und 5.12.) und MEA vorgenommen worden
Probeaufbau erfolgte durch MEA

## Slide 31: Schnittstellen
MIN – Kicker (sowie MVS)
Orientierung der Kicker wurde festgelegt
Ist eine Unterstützung der Pumpen notwendig? (bei vertikaler bzw. Horizontaler Anordnung)
Anpassungen an Tragrahmen unter Rücksprache mit MVS, MIN wurden vorgenommen (s. Protokoll vom 27.11.)

## Slide 32: Schnittstellen
MDI – OTRs/BPMs
Absprache mit MDI erfolgte zu der Aufstellung der BPMI und der OTR

## Slide 33: Schnittstellen
Elektrik – Freiräume Racks
Unter “Badewannen” (Tragrahmen mit stehenden Komponenten) wenig Freiraum vorhanden
Klärung wo Racks tatsächlich stehen ist noch offen - sowie reale Höhe Racks mit Abschirmung

## Slide 34: Weiteres Vorgehen
Nächste Schritte
Fertigstellung 3D-Modell, nochmalige Bestätigung durch MVS
Zeichnungserstellung Tragrahmen
Produktion und Installation Standard Einschweißbleche (ca. 200) bei ZM5
Ausschreibung der Tragrahmen angestrebt für Ende Januar 2015
Auftragsvergabe Anfang März 2015 (Übergabe Fertigungszeichnungen)
Mögliche Lieferung Tragrahmen schrittweise ab Ende Mai 2015
Hänge und Justiergestelle bereit zur Ausschreibung Februar 2015 (ca. 80% konnten vom XTL R38-40, XTD2 R13-16) übernommen werden)

## Slide 35: Unterlagen
Generelle JT-Files unter:
S:\user\groups\zm1\4all\public\Technische_Projekte\XFEL-DMU\XTL
Ablage zum PRR im Indico:
https://indico.desy.de/conferenceDisplay.py?confId=11353
Generelle Übersichten im Sharepoint (für SE):
\\seportal\DavWWWRoot\wip\XFEL\Uebersichten
sowie
\\seportal\DavWWWRoot\wip\XFEL\XTL\Tunnelsegmente_Uebersichten
Dokumenten-, Protokoll- und Zeichnungsablage für XFEL-Abhängung (XFEL-Abhängung - Homepage):
http://zm1spf1/XFEL-Abhängung/SitePages/Homepage.aspx