## Slide 1
ELBE - Zentrum für Hochleistungs-Strahlungsquellen/ELBE (HZDR)
Hintergrundinformationen
Die Nutzereinrichtung ELBE liefert jährlich mehr als 5000 Stunden Strahl-ung für Nutzerexperimente. Deutlich mehr als die Hälfte der Nutzer sind extern. Ein Teil der FEL und der Neutronenstrahlzeiten werden im Rah-men von europäischen Infrastrukturprojekten zur Verfügung gestellt.
Wissenschaftliche Disziplinen
Festkörperphysik
Materialwissenschaften
Kern- und Astrophysik
Plasmaphysik
Strahlenbiologie/ Medizinphysik
Detektorentwicklung
Messmethoden
IR- und THz-Spektroskopie
Neutronen Flugzeitmessungen
Tiefenaufgelöste Positronen-Lebensdauer- und Dopplerspektroskopie
Gammaspektroskopie
Pump-Probe-Experimente
Industrielle Einsatzmöglichkeiten
Materialuntersuchungen, Simulation von Weltraumbedingungen für Materialtests ( Halbleiter, optische Komponenten)
Eckdaten und Betriebsparameter
Supraleitender Linear-beschleuniger für Elektronen
Zwei 20 MeV Beschleuniger-module bei 1,3 GHz
Max. Energie 32MeV2/ 40 MeV1
Max. Strom 1,6 mA
Max. Bunchladung 100 pC2/ 1 nC1
1Supraleitende HF-Photoquelle
(SRF-Gun)
2Alternativ 250 keV thermio- nische DC Elektronenkanone
Mikropuls Rep. Rate 13 MHz bis Einzelpulse
Mikropuls-Länge 1 – 10 ps
Makropuls Repetitionsrate 1 – 25 Hz und cw
Makropuls-Länge 0,1 – 40 ms
zwei FELs 4 – 250 µm, auch bei B-Feldern bis 95 T
gepulster Neutronenstrahl (100 keV - 10 MeV)
Bremsstrahlung bis 20 MeV
Superradiante THz Strahlung (0,1 – 3 THz)
gepulster Positronenstrahl (0,5 – 20 keV)
Zwei Petawatt-Lasersysteme
Technologiefelder
Halbleiter und Sensoren
Poröse Materialien (Membrane, Katalysatoren, Wirkstofftransport)
Industriezweige
Luft- und Raumfahrtindustrie
Halbleiterindustrie
Chemische Industrie
Pharmaindustrie
Medizintechnik
Ansprechpartner, Adresse und Website-Link
Dr. Peter Michel (Leitung), Dr. Barbara Schramm (Zugangsmanagement)
HZDR, Bautzner Landstraße 400, 01328 Dresden
Website: http://www.hzdr.de/elbe-user
Nutzerzugang: http://www.hzdr.de/gate