## Slide 1: Zwischenstand Boxen-Umbau AMTF, Boxen im Tunnel und Hallen
MKS ALPSII-Installations Workshop
Heiko Hintz

## Slide 2: Zwischenstand Boxen-Umbau AMTF, Boxen im Tunnel und Hallenschrift
HERA Tunnel :
Transferanschlüsse
WR 150m
WR 750m
NL und NR 150m
HERA Hallen:
Halle Nord  Transferanschluss über der Hallen Box
 Hallen Box
Halle West  Hallen Box
MKS ALPSII-Installations Workshop
AMTF:
Hera Box NL
Hera Box NR
Subcooler

## Slide 3: Hera Tunnel
WR 750m Transferleitung
Demontage: Transferleitungsanschluß von dem Subcooler-/Boxenanschluß getrennt
Umbau: Prozeßltg. mit Klöpperboden verschlossen, Vakkumsperre angebohrt und einen neuen Vakuummantel mit KF-Anschluß zur Lecksuche installiert
MKS ALPSII-Installations Workshop
WR 150m Transferleitung
Demontage: Transferleitungsanschluß von dem Subcooler-/Boxenanschluß getrennt
Umbau: Prozeßltg. mit Klöpperboden verschlossen, Vakkumsperre angebohrt und einen neuen Vakuummantel mit KF-Anschluß zur Lecksuche installiert

## Slide 4: Hera Tunnel
MKS ALPSII-Installations Workshop
WR Transferleitung 150m
WR Transferleitung 750m

## Slide 5: HERA Tunnel
NL und NR ~150m
Demontage: Tunnel Boxen von der Transferltg. getrennt
Umbau: die Transferltg.-Anschlüsse müssen noch Umgebaut werden bzw. an die neue Tunnel Boxen Geometrie angepasst werden
Fehlt: Entsprechende Zeichnungen der Anschlüsse und genaue Lageposition der umgebauten Boxen
MKS ALPSII-Installations Workshop

## Slide 6: Hera Hallen
MKS ALPSII-Installations Workshop
Hallen Box West
Demontage: Boxenanschluß zu den Referenzmagneten getrennt, Ventile der Hallenbox ausgebaut und zur Revision beim Hersteller geschickt
Umbau: Prozeßltg. mit Klöpperboden verschlossen, Warmgasanschluß offen gelassen, dieser steht noch aus…

## Slide 7: Hera Hallen
MKS ALPSII-Installations Workshop
Hallen Box Nord
Demontage: Boxenanschluß zur H1-Box getrennt, Ventile der Hallenbox ausgebaut und zur Revision beim Hersteller geschickt
Umbau: Prozeßltg. mit Kurzschluß versehen so das die Box wieder an der Transferltg. angebunden ist, Vakuummantel geschlossen.

## Slide 8: Hera Hallen
MKS ALPSII-Installations Workshop
Hallen Box Nord

## Slide 9: Hera Hallen
MKS ALPSII-Installations Workshop
In Planung:
Transferleitung Halle Nord trennen
Trennstelle mit Blindscheiben versehen
Neuen 80k-Ltgs Anschluss erstellen
Was fehlt:
Zeichnung um die Trennstelle zu definieren
Extra:
Das Gerüst steht schon vor Ort…
Transferleitung trennen Halle Nord
über der Hallenbox

## Slide 10: Hera Hallen
MKS ALPSII-Installations Workshop
Halle Nord Quenchgassammelleitung
Kein Arbeiten begonnen
Was fehlt:
Entscheidung Anschluss am Stutzen oder Schweißen…
Zeichnung um die Anschluss-/Trennstelle zu definieren
Quenchgassammelleitung NL
150er Flanschanschluss H1 an
die Quenchgassammelleitung

## Slide 11: AMTF
Box NL
Demontage: geöffnet, Strahlrohr demontiert, Stromzuführungen demontiert, Korrekturspulen demontiert, Ventil VD28 ausgebaut, Schweißmuffen für Dipolanschluß entfernt
Umbau: neue Verrohrung begonnen, Konvektionssperren und Flansche sind angefertigt
Fehlt: Rückschlagklappe, Coreolis-Messblenden, Sicherheitsventil mit Anschweißflansch
MKS ALPSII-Installations Workshop

## Slide 12: AMTF
MKS ALPSII-Installations Workshop
Box NL vor dem Umbau
Box NL im Umbau

## Slide 13: AMTF
Box NR
Demontage: geöffnet, Strahlrohr demontiert, Korrekturspulen demontiert, Schweißmuffen für Dipolanschluß entfernt
Umbau: Stromzuführungsbox wieder verschweißt, Konvektionssperren angefertigt, Blindflansche sind montiert, Lecksuche, läuft danach wird die Konvektionssperre montiert und die Box geschlossen
MKS ALPSII-Installations Workshop

## Slide 14: AMTF
Box Subcooler
Demontage: Vakuummantel vom vom Transferanschluß + + Boxenanschluß entfernt
Umbau:----
MKS ALPSII-Installations Workshop

## Slide 15: AMTF
Kicker-Bypass
Demontage: aus Tunnel WL ~120m
Umbau: ist von MEA 2 in der AMTF gemessen, Schweißanschlüsse Dipol sind vorbereitet
MKS ALPSII-Installations Workshop

## Slide 16: Vielen Dank