## Slide 1: Konstruktion von SINBAD/ARES in NX/TC.
Methoden der Modellierung großer Beschleunigeranlagen am Beispiel von ARES
Benno List, IPP
Workshop Anlagenkonstruktion
3.9.2019

## Slide 2: Übersicht
Modellstruktur
  Handhabung großer Modelle
  Module und Ausbaustufen
  Modellstruktur, Projektstruktur, Zuständigkeiten
Conceptual Design
  Platzbedarf von Modulen/Komponenten: DG1
  Häufige Änderungen -> Parametrisierung
  Bewegliche Elemente -> Parametrisierung
  Strahllage und -ausdehnung
Themen des Vortrags
Engineering Design
  Festlegung der Schnittstellen: DG2
Detailed Design
  Detaillierte Konstruktion: DG3
Zusammenfassung

## Slide 3: Zusammenfassung
Struktur des Modells bildet Bauabschnitte, Anlagenstruktur, Gewerke und Zuständigkeiten ab -> Modellstruktur und Projektstruktur passen zusammen, Schreibrechte éntsprechen Zuständigkeiten
Detaillierungsgrade bilden Konstruktionsphasen ab:
  Conceptual Design: Ermittlung / Abstimmung Platzbedarf: DG1
  Engineering Design: Schnittstellen, Kontext: DG2
  Detailed Design: DG3
Parametrisierung von Lattice-Baugruppen erlaubt schnelle Umsetzung des Lattice in 3D
  Latticedesigner und Konstrukteure haben gemeinsames Modell
  Kontext (Bauwerk, Infrastruktur) und Lattice können abgestimmt werden
SINBAD/ARES-Modell bietet ein Refernzmodell für die Konstruktion großer Beschleunigeranlagen
Vorteile des NX-Modells

## Slide 4: Dank an
Markus Hüning: Lattice-Tools
Marco Scheer: Beratung &Umsetzung
Jan Thiele: Support und Umsetzung
Gerhard Neubauer: Gebäudemodelle
Stefan Sühl: Migration, Import
Und alle Designer/innen und Konstrukteur/innen von Lattice, Gewerken, Komponenten!

## Slide 5: Handhabung großer Modelle
Produktumrisse ermöglichen schnelles Laden sehr großer Geometrien

## Slide 6: Modellstruktur und Projektentscheidungen
Welche Ausbaustufen der Anlage sind geplant?
  Eine? Mehrere – welche?
Wie ist die Anlage räumlich und funktional gegliedert?
  Beamlines? Sektionen? Hallen / Bereiche für Cryo, RF, Laser? Kontrollzonen? Gebäude?
Welche Gewerke gibt es?
Wer ist zuständig?
  Koordination, Integration, Konstruktion, ...
Projektentscheidungen schlagen sich in der Modellstruktur nieder. Manchmal treiben sie den Entscheidungsprozess.
Die Modellstruktur bildet Projektentscheidungen ab

## Slide 7: Modellstruktur und Projektstruktur
Ebenen des CAD-Modells:
  Anlage -> Anlagenkoordinator
    Modul -> Modulkoordinator
      Gewerk -> DESY-Gruppe
        Komponente -> Konstrukteur(in)
Konstrukteur(in) hat Schreibrechte auf Teilen/BG der eigenen Gruppe
Koordinatoren richten Baugruppen ein und vergeben Rechte
Jede(r) kann Konstruktionskontext laden, aber nur eigene Teile verändern
Zuständigkeiten sind klar definiert
Die CAD-Modellstruktur muss zur Projektstruktur passen

## Slide 8: Conceptual Design
Ziel: Funktionale Beschreibung der Anlage (Lattice), mit Platzbedarf von Anlage und Komponenten
Ergebnis (Deliverables):
  Lattice-File der Anlage / Beamline
  Produktstruktur:
    Module
    Komponenten
    Stückliste
  Platzhalter (DG1) für Module, Komponenten, Strahlverlauf, inkl. Freiräume (Transport, Flucht)
Arbeitsweise: Regelmäßige Iterationen von Lattice und Beamline-Modell; Anpassung des Lattice an Platzbedarf von Komponenten
Grobplanung, Festlegung des Platzbedarfs

## Slide 9: Conceptual Design: Schnelle Anpassung durch Parametrisierung
Konzeptphase erfordert schnelle Umsetzung des Lattices in 3D-Geometrie
  Visualisierung
  Ermittlung des Platzbedarfs
Beschleunigerkomponenten mit Koordinatensystemen als Einfügepunkten platziert
Position und Ausrichtung der Koordinatensysteme wird über Excel-Tabelle (im TC verwaltet) gesteuert
Jede Komponenten hat einen definierten Einfügepunkt und wird über diesen in der Baugruppe platziert
Erstellung der Koordinatensysteme und steuernden Ausdrücke erfolgt über Skripte (M. Hüning) -> erlaubt schnelles Umsetzen neuer Designs -> Visualisierung schon in früher Designphase
Halbautomatisches Erstellen einer Excel-gesteuerten Lattice-Baugruppe

## Slide 10: Conzeptual Design: Bewegliche Elemente
Bunchcompressor hat bewegliche Schikane
Versatz der Schikane wird durch Ausdruck gesteuert
Der Ausdruck steuert Position Koordinatensysteme, und damit Position
  Der Magnete
  Des Vakuumsystems
  Der Gestelle
  In drei verschiedenen Gewerkebaugruppen
Parametriesierung steuert Bewegung ganzer Baugruppen

## Slide 11: Conceptual Design: Strahlverlauf
Unterscheidung von Strahlverlauf und Komponentenmittelpunkten ist wichtig
Starhlverlauf wird durch Linie angezeigt
„Röhre“ markiert n-fache Ausdehnung des Strahls, d.h. notwendigen Freiraum
Darstellung von Strahlverlauf

## Slide 12: Engineering Design
Ziel: Mechanisches Design der Anlage mit Schnittstellen
Arbeitsweise:
  Modellierung der Komponenten mit Platzbedarf und Anschlüssen (DG2), basierend auf beginnender Detailmodellierung (DG3)
  Anpassung des Lattice und DG1-Platzhalter an geänderte Anforderungen, erfordert Abstimmung (Change Request o.ä.)
Festlegung der Schnittstellen

## Slide 13: Darstellung des Bunchcompressors in DG1
Detaillierungsgrad 1: Platzbedarf. Lattice enthält Strahlverlauf mit Freiraum (x-fache Strahlgröße)

## Slide 14: Darstellung des Bunchcompressors in DG2
Detaillierungsgrad2: Platzbedarf mit Anschlussgeometrie und Freiraum

## Slide 15: Konstruktion im Kontext
DG2 soll im Regelfall als Designkontext reichen. Hier: Konstruktion des Vakuumsystems

## Slide 16: Konstruktion im Kontext
Vakuum und Gestelle

## Slide 17: Umschalten auf volle Detaillierung
Detaillierungsgrad 3 steht ebenfalls zur Verfügung

## Slide 18: Detailed Design
Ziel: Komplettes mechanisches Design aller Anlagenkomponenten zur Fertigung oder Ausschreibung
Ergebnis (Deliverables):
  Detailmodelle (DG3) aller Komponenten mit Fertigungszeichnungen, Stücklisten etc
Arbeitsweise:
  Detailkonstruktion aller Komponenten (DG3)
  Anpassung von Lattice, DG1-Platzhaltern und DG2-Modellen an geänderte Anforderungen erfordert Change Request
Finale Konstruktion aller Komponenten zur Fertigung / Ausschreibung

## Slide 19: Detaillierungsgrad 1: Platzbedarf der Komponente
Schnelle Darstellung, kurze Ladezeit, kann früh angegeben werden

## Slide 20: Detaillierungsgrad 2: Freiräumen, Anschlüssen
Ziel: genügend Details für Verwendung als Designkontext

## Slide 21: Detaillierungsgrad 3: Freiräumen, Anschlüssen
Detailmodell, fertig für Herstellung oder Ausschreibung

## Slide 22: Detaillierungsgrade sind schaltbar
Komponentenbaugruppe enthält 3 Detaillierungsgrade: Konsistenz ist jederzeit überprüfbar

## Slide 23: Zusammenfassung
Struktur des Modells bildet Bauabschnitte, Anlagenstruktur, Gewerke und Zuständigkeiten ab -> Modellstruktur und Projektstruktur passen zusammen, Schreibrechte éntsprechen Zuständigkeiten
Detaillierungsgrade bilden Konstruktionsphasen ab:
  Conceptual Design: Ermittlung / Abstimmung Platzbedarf: DG1
  Engineering Design: Schnittstellen, Kontext: DG2
  Detailed Design: DG3
Parametrisierung von Lattice-Baugruppen erlaubt schnelle Umsetzung des Lattice in 3D
  Latticedesigner und Konstrukteure haben gemeinsames Modell
  Kontext (Bauwerk, Infrastruktur) und Lattice können abgestimmt werden
SINBAD/ARES-Modell bietet ein Refernzmodell für die Konstruktion großer Beschleunigeranlagen
Vorteile des NX-Modells

## Slide 24: Dank an
Markus Hüning: Lattice-Tools
Marco Scheer: Beratung &Umsetzung
Jan Thiele: Support und Umsetzung
Gerhard Neubauer: Gebäudemodelle
Stefan Sühl: Migration, Import
Und alle Designer/innen und Konstrukteur/innen von Lattice, Gewerken, Komponenten!

## Slide 25: Reserve

## Slide 26: Gebäude, Bauwerk, TGA
Gebäude = Bauwerk + Gebäudeausstattung
Zuständig für Gebäudeplanung: BAU
Bau-CAD-System: AutoCAD/MEP (für Bauwerk, Lüftung, Brauchwasser, ...)
Im mechanischen CAD:
  Gebäudemodell aus MEP importiert
  Änderungen erfolgen in MEP -> Neuimport
Bezug zwischen Gebäude-KS und Anlagen-KS muss hergestellt werden
  Gebäudefeste Messnester realisieren das Anlagen-KS, nicht das Gebäude-KS
  Abgleich mit Laserscans im Anlagen-KS

## Slide 27: Bauwerksmodell
Bauwerk wurde aus MEP importiert; performante Darstellung als „Produktumriss“

## Slide 35: Bauraum an engen Stellen
Beispiel: Dogleg führt an Pfeiler in Halle vorbei

## Slide 39: Lattice in NX
Benutzerdefinierte Ausdrücke steuern Lage und Ausrichtung der Koordinatensysteme, Werte aus Excel

## Slide 40: Lattice im Teamcenter
Lattice im Teamcenter als Excel-File abgelegt

## Slide 41: Spezial-Problem: bewegliche Schikane
Bunchcompressor hat bewegliche Schikane
Versatz der Schikane wird durch Ausdruck gesteuert
Der Ausdruck steuert Position Koordinatensysteme, und damit Position
  Der Magnete
  Des Vakuumsystems
  Der Gestelle
  In drei verschiedenen Gewerkebaugruppen
ARES-Bunchcompressor enthält Schikane mit beweglichen Magneten und mitbewegtem Vakuumsystem

## Slide 42: Normalzustand
Auslenkung: 200mm

## Slide 43: Zustand 2
Auslenkung: 50mm