## Slide 1: Status of the XFEL 3D Model in NXTC
Untertitel der Präsentation
Markus Hüning, Lars Hagge, Norbert Welle, Jan Thiele
DESY Hamburg, 17.09.2019

## Slide 2: Agenda
Ausgangsbasis
Aufgabenstellung
Methode
Vorstellung Arbeitsstand
Offene Punkte
Unterüberschrift, optional

## Slide 3: Ausgangsbasis
CAD-Integrationsmodelle in DG2 und DG3 der gesamten Anlage erstellt während Bauprojekt
  Definierter Integrationsprozess für 150++ Gebäude und Räume, Iteration 2-wchtl. Intervall
  DG2 – CAD-Integration von WP40, vollst. Anlagenmodell verfügbar in I-deas/JT & EDMS
  DG3 – CAD-Integration von TC, integrierte Gebäudemodelle verfügbar in Solid Edge/JT
Modelle auf Vollständigkeit und Konsistenz (Kollisionen) geprüft im Rahmen von Reviews
  Ergebnisse verfügbar im EDMS

## Slide 4: Aufgabenstellung
Migration der DG2- und DG3-CAD-Integrationsmodelle aus dem XFEL Projekt
  zur langfristigen Anlagendokumentation im XFEL Betrieb in Verantwortung von OP525
  von I-deas und Solid Edge nach NXTC
Überführung in einheitliche BG-Struktur mit DG2 und DG3
Vorbereitung für die Bereitstellung aktueller Gebäudemodelle aus MEP

## Slide 5: Methode
Komponenten/Sub-Systeme migrieren und in NXTC neue Integrationsbaugruppe aufbauen
  I-deas DG-2 Baugruppe als führende Struktur: vollständig, korrekt, zuverlässige Positionierung
Migration I-deas-Modelle (DG2) nach NXTC
  Ausbau aller aus SE geführten DG2-Modelle und aller Bauwerksmodelle
Migration SE-Modelle (DG2 & DG3) nach NXTC
  Bitte der Eigentümer um Prüfung der Modelle und Ausbau Gewerke-fremder Geometrie vor der Migration
  Positionierung in NXTC über Referenzgeometrie

## Slide 6: Vorstellung: XS1 unter NXTC

## Slide 7: Offene Punkte
Datenübertragung aus SE und I-DEAS
  Tabellarische Fortschrittsdokumentation: grün = OK, blau = in Arbeit, rot = fehlt weiß = nicht vorhanden (--) bzw. klären
  Eingespieltes Verfahren, abh. von verfügbarer Zeit der Beteiligten
Quelldateien für DG2 aus Solid Edge
  DG2 mit Stand PRR als JT im EDMS
  Modelle in SE nach PRR teilw. weiter bearbeitet  welcher Stand soll migriert/überführt werden?
Nacharbeiten DG3-Modelle in NXTC
  DG3 muss in NXTC nachbearbeitet werden, z.B. Produktumriss, Referenzgeometrie ...

## Slide 8: Vielen Dank