## Slide 1: SmartCOPSC
Die erste Anwendung im Maschinenbetrieb:
Ersatz der SEDAC-basierten COPSC1 Controller im FLASH Feedback-System durch ein
Low Power MTCA.4 Crate
Thomas Delfs
Hamburg, den 05.02.2020

## Slide 2: SmartCOPSC
01 Historie:
Korrekturnetzgeräte für HERA
02 Istzustand:
Wechsel von SEDAC zu CANopen-Bus (in Teilen)
03 Aktuell:
Neuentwicklung einer Steuerung auf MTCA.4 Basis
04 Noch nicht erledigt
Inbetriebnahme weiterer Funktionen
Integration neuer Hardware in FLASH I, Orbit-Feedback

## Slide 3: Historie: Korrekturnetzteile für HERA

## Slide 4: Historie
Steuerung der Korrektur-Netzgeräte (SEDAC)
Korrekturnetzteile für HERA
Korrekturnetzgeräte für HERA e-Ring

## Slide 5: Historie
Steuerung der Korrektur-Netzgeräte (SEDAC)
19‘‘ SEDAC-Überrahmen
Crate-Controller (SEDAC) für max. 11 COPSC1 Karten
UART Kommunikation zwischen COPSC1 Karte und Interfacekarte (im Netzgerät)
Interfacekarte setzt Befehle, Status, Sollwert und Istwert digital um
Korrekturnetzteile für HERA

## Slide 6: Istzustand: Wechsel von SEDAC zu CANopen-Bus (in Teilen)

## Slide 7: Istzustand
Steuerung der Korrektur-Netzgeräte (CAN)
19‘‘ SEDAC-Überrahmen
Crate-Controller (CAN) für max. 11 COPSC1 Karten
UART Kommunikation zwischen COPSC1 Karte und Interfacekarte (im Netzgerät)
Interfacekarte setzt Befehle, Status, Sollwert und Istwert digital um
PETRA III: CANopen als neuer Datenbus

## Slide 8: Istzustand
CANopen im FLASH Beschleuniger

## Slide 9: (Istzustand)
Feedback-Steerer mit
COPSC1 Steuerung
erzeugen Störungen
im Orbit durch
Fehlverhalten.
Feedbacksystem in FLASH I
Feedback | Steerer | Type
DBC2: | H1UBC2 | TCA40S
 | V1UBC2 | TCA40S
FL1-launch: | V7SMATCH | TCA40S
 | H10SMATCH | TCA40S
 | H12SMATCH | TCA40S
 | V14SMATCH | TCA40S
FL1-THz: | H1EXP | TCA40
 | V1EXP | TCA40
 | H3EXP | TCA40
 | V3EXP | TCA40

## Slide 10: Aktuell: Neuentwicklung einer Steuerung auf MTCA.4 Basis

## Slide 11: Aktuell:
Steuerung der Korrektur-Netzgeräte (LAN)
19‘‘ MTCA.4-Überrahmen für kleine Leistung (<150W) ohne aktive Kühlung
Low Cost MCH
Low Cost CPU mit ZYNQ (ARM Prozessor & FPGA), DESY Entwicklung
Linux Betriebssystem mit TINE-Server
COPSC-IO Karte für alle Typen
UART Kommunikation zwischen COPSC-IO Karte und Interfacekarte (im Netzgerät)
Interfacekarte setzt Befehle, Status, Sollwert und Istwert digital um
SmartCOPSC als Ersatz der SEDAC-COPSC Steuerung

## Slide 12: Aktuell:
(Test-) Aufbau für die Feedback-Steerer
1x MTCA.4-Crate ( 10 Karten)
Die ‚alte‘ Hardware kann mit wenigen Griffen wieder aktiviert werden.
Erfolgreiche Test‘s seit Winter-Shutdown
SmartCOPSC als Ersatz der SEDAC-COPSC Steuerung

## Slide 13: Noch nicht erledigt: Inbetriebnahme weiterer Funktionen

## Slide 14: Noch nicht erledigt:
Funktionen der COPSC-IO Karte
Kommunikation zwischen CPU und IO-Karte über SPI (5 LVDS Paare)
Analog Out
Analog In
Digital In/Out
UART (COPSC1)
Funktionsumfang der COPSC-IO Karte

## Slide 15: Noch nicht erledigt:
Es gibt fünf verschiedene Hardware-Versionen als COPSC-Steuerung
Ca. 350 COPSC-Steuerungen findet man in FLASH, Petra-Vorbeschleuniger und weiteren ‚Klein‘-Anlagen wie REGAE, SALOME…
Die Funktionen für
    COPSC2
    COPSC4
    COPSC6
    COPSC7
sind im Labor getestet.
COPSC Variationen im Betrieb

## Slide 16: Noch nicht erledigt:
Integration der weiteren COPSC Variationen in das Kontrollsystem
Test der MTCA Funktionalität
Vortest der nächsten Hardware-Version (Änderungen im Analog-Teil)
Serienproduktion
Mittelfristig Wechsel von TINE zu OPC UA
Weitere Schritte

## Slide 17: Vielen Dank
Beteiligte Gruppen: MCS1, MCS2, MCS4, MKK und FEA.

## Slide 18
Thomas Delfs
MCS 2
Thomas.delfs@desy.de
040/8998-2498