## Slide 1: Entwicklung der Gliderbatterie
Carsten Peter Gregersen
TKE
4.10.2021 Geesthacht

## Slide 2: Der Glider
Fähigkeiten
© hereon/Ina Frings
Teledyne Slocum
Lange Laufzeit
Modulares Sensorpaket
Satellitenkommunikation
© hereon/Ina Frings
© Teledyne

## Slide 3: Energieversorgung
Primärzelle Li-SOCl2 SAFT 26500
SAFT LS26500
3.6V - 7700 mAh
27.72 Wh - 52g– 520Wh/kg
Geringe Selbstentladung
UL Zertifiziert
IEC 60086-4 bestanden
240 Zellen
Li-Ion Akku XTAR 26650
3.6V - 5200 mAh
18.72 Wh - 95g - 190Wh/kg

## Slide 4: Das Batteriepaket
Aufbau
© hereon/Raimo Kopetzky
Vorhandenes System
Externe Firma
Verlöten der Zellen

## Slide 5: Das Batteriepaket
Probleme
© hereon/Raimo Kopetzky
Vorhandenes System
Teuer für einmalige Verwendung
Sehr viel Arbeit für eine Batterie die nur einmal verwendet wird
Kein Transport- und Sicherheitszertifikat nach UN38.3, deshalb kein Transport erlaubt

## Slide 6: Projektstudie Lithiumbatterie
Ergebnis der Studie
Start – Januar 2016
Gefahrengut der Klasse 9
Probleme bei der
  Transport
  Lagerung
  Entsorgung
Fehlendes Know How
  Schulungen
  Externe Berater
Löten/ Schweißen der Zellen zu riskant
© Labelident.com

## Slide 7: Erster Prototyp
Aller Anfang
Start – März 2017
Federkontakte sind die einzige mögliche Verbindung
Steckverbinder suchen der in den vorhandenen Bauraum passt
Sicherheitsbeschaltung dimensionieren
© hereon/Carsten Gregersen

## Slide 8: Erster Prototyp
Platzprobleme
© Fixtest
Start – März 2017
© Carsten Gregersen
© Carsten Gregersen

## Slide 9: Serienfertigung
Kooperation mit Geomar
Start – Februar 2019
10 Glider im Einsatz
  Einfache Handhabung der Container
Generation 1 ist kürzer als G2 und G3
  Mehr Platz für die Batteriepakete
  Nur ein G1 Glider beim HZG im Einsatz
© Raimo Kopetzky

## Slide 10: Neue Federkontakte
Größerer Federweg
© Carsten Gregersen
© Geomar/Christian Begler
Neues System
Einlöten der Mutter
Verschrauben der Feder

## Slide 11: Mechanik
Probleme Herausforderungen
© hereon/Dirk Jan Siemers
Wenig Platz
Wenig Platz
Lange und dünne Bohrungen
Geringe Wandstärken

## Slide 12: Transportvorschriften
UN3091 Versand von Lithium Metall-Batterien in Ausrüstung
Es gibt keine Gesetzliche Reglung
Die Container sind die Ausrüstung
Die Zellen haben den UN38.3 Test bestanden
UN Manual of Tests and Criteria 4th Revised Edition - Lithium Battery Testing Requirements
Battery means one or more cells which are electrically connected together by permanent means,
including case, terminals, and markings.
Die Container durchlaufen zur Sicherheit einen Teil vom UN 38.3 Test
© VDE - Offenbach

## Slide 13: UN38.3 T3
Versuchsablauf
© VDE
Vibrationstest
Eine Rampe von 1G bis 8G innerhalb von 15 Minuten und das mit 7Hz zu 200Hz und wieder zurück auf 7Hz
Insgesamt 12 Wiederholungen für eine Gesamtlaufzeit von 3 Stunden
Es werden 3 senkrecht zueinander stehende Achsen getestet, davon muss eine der Achsen senkrecht zu den Anschlüssen stehen

## Slide 14: UN38.3 T3
Bestanden, wenn
© Raimo Kopetzky
Vibrationstest
Kein Gewichtsverlust
Kein Auslaufen
Kein Ausgasen
Kein Feuer
Keine Explosion
Die Batterie muss nach dem Test mindestens 90% der Spannung halten

## Slide 15: UN38.3 T3
Mögliche Verbesserungen
Gebrochene Federkontakte
Eingedrückte Zelle
© VDE - Offenbach
Vibrationstest
Es sind einige Federn gebrochen und die Zellen eingedrückt worden
  Keines der Metallstücke lag lose im Container!
Die Batterien haben zu viel Spiel

## Slide 16: UN38.3 T4
Versuchablauf
© Raimo Kopetzky
Falltest
Eine 150g Belastung über einen Zeitraum von 6ms
  Falltiefe ~80cm
In allen drei Achsen in positiver wie auch in negativer Richtung
Insgesamt 18 Fallversuche

## Slide 17: UN38.3 T4
Bestanden, wenn
© VDE - Offenbach
Falltest
Kein Gewichtsverlust
Kein Auslaufen
Kein Ausgasen
Kein Feuer
Keine Explosion
Die Batterie muss nach dem Test mindestens 90% der Spannung halten

## Slide 18: UN38.3 T5
Versuchablauf
© Raimo Kopetzky
Externer Kurzschluss
Das Gehäuse wird auf 55 ± 2°C erwärmt
Die Batterie wird mit einem Widerstand <0,1 Ohm Kurzgeschlossen
Der Kurzschluss wird eine Stunde beibehalten nachdem die Gehäusetemperatur wieder auf 55 ± 2°C abgekühlt ist
Die Batterie wird die nächsten 6 Stunden beobachtet

## Slide 19: UN38.3 T5
Bestanden, wenn
© VDE - Offenbach
Externer Kurzschluss
Das Gehäuse wird nicht über 170°C heiß
Kein Feuer und keine Explosion während und in den 6 Stunden nach dem Test
Anpassung für den Container
Abbruch nach 3 Stunden
Die Gehäusetemperatur in der Nähe der Sicherungselemente lag unter 50°C
Die Gehäusetemperatur in der Nähe der Batterien lag knapp über der Umgebungstemperatur

## Slide 20: Kurzschluss Einer Zelle
© VDE - Offenbach
Externer Kurzschluss 65mOhm

## Slide 21: Testende
© Carsten Gregersen
Es kam nicht alles mit zurück

## Slide 22: Im Einsatz
Es wird gebraucht
Versand der Batterien als Gefahrgut und vor Ort zusammengesetzt
Unkomplizierte Montage und Demontage
Stränge wurden alle gleichmäßig Entladen
1. Erfolgreicher Test in der Deutschen Bucht

## Slide 23: Moses Eddy Study II
©Uni Hamburg
Seit Anfang Dezember im Wasser
©GEOMAR Navigator

## Slide 24: Im Einsatz
Nach gut 2 Jahren
Es wird gebraucht
Austarieren des Gliders im Zentrum – Im Einsatzort immer noch in Toleranz
Bestücken nach Anleitung von fremdem Personal (Coronabedingt keine Reisen)
Bestellen und Entsorgen der Batterien vor Ort

## Slide 25: Ausblick
Battery means two or more cells which are electrically connected together and fitted with devices
necessary for use, for example, case, terminals, marking and protective devices.
UN Manual of Tests and Criteria 4th Revised Edition - Lithium Battery Testing Requirements
UN Manual of Tests and Criteria 5th Revised Edition - Lithium Battery Testing Requirements
Battery means one or more cells which are electrically connected together by permanent means,
including case, terminals, and markings

## Slide 26
Carsten Peter Gregersen
HZG - TKE
carsten.gregersen@hereon.de
+49 (0)4152 87-2710
Max-Planck-Straße 1
21502 Geesthacht