## Slide 1
Grömitz Betriebsseminar
September 2011
Klaus Flöttmann
REGAE: Relativistische Elektronen für Diffraktionsexperimente bei DESY
DESY

## Slide 2: REAGE: Eine CFEL Initiative

## Slide 3: Übersicht
REGAE = Relativistic Electron Gun for Atomic Expolarations
Physik
Technik und Stand des Aufbaus
Ausblick

## Slide 4: Was sind Diffraktionsexperimente?
Diffraktion = Beugung beschreibt Welleneigenschaften, z.B. ein Doppelspaltexperiment mit einer kohärenten Lichtquelle
http://www.walter-fendt.de/ph14d/doppelspalt.htm

## Slide 5: Welle-Teilchen Dualismus
Quantenmechanische Objekte haben sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften:
Photoeffekt: Lichtteilchen lösen Elektronen aus einer Oberfläche:
Welleneigenschaften von Elektronen:
Plancksches Wirkungsquantum
Photonen haben nur kleine Energien (im Sichtbaren einige eV)
Elektronen haben sehr kleine Wellenlängen
  Elektronenmikroskop

## Slide 6: Doppelspaltexperiment mit Elektronen

## Slide 7: Kohärenzlänge von Elektronen
Für Kohärenzlängen von 30 nm werden Strahlgrößen von ~10 μm an der Kathode benötigt

## Slide 8: Testmessung am UCLA Pegasus Photoinjector

## Slide 9: Ergebnisse von der Tsinghua University
Au single crystal, single shot,
2.8 MeV, 0.3 pC, 2 ps
Al single shot,
2.8 MeV, 0.8 pC, 2 ps

## Slide 10: Zeitaufgelöste Messungen erlauben dynamische Strukturuntersuchungen
Dwayne Miller et al. Nature 468, Nov. 2010

## Slide 11: Vorteile und Nachteile von Elektronen
der Streuquerschnitt von Elektronen ist 4 – 6 Größenordnungen höher als der von Photonen
kleinere Intensitäten, daher zerstörungsfreie Messungen
Raumladung begrenzt die erreichbaren Intensitäten

## Slide 12: Schematischer Aufbau von REAGE
RF Gun
Buncher
Solenoid
Proben-
kammer
Detektor-
kammer
Faraday Cup
Spektrometer-
arm

## Slide 13: Aufbau von REGAE

## Slide 14: Parameter
Strahlparameter:
E = 5 MeV
Q < 1pC
σx = 0.4 mm
εn = 5·10-3 µm
σz = 10 µm
7 fs
Simulationsbeispiel für die Entwicklung der Bunchlänge.

## Slide 15: Lage Linac I Gebäude (Geb. 23)

## Slide 16: Lage Linac I Gebäude (Geb. 23)
Linac I

## Slide 17: Kontrollraum Okt. 09 und Feb. 11

## Slide 18: Laserraum Dez. 09 und Feb. 11

## Slide 19: Einbringen des ersten Lasertisches

## Slide 20: Elektronik und Modulatorraum

## Slide 21: Linac I: Abgeschirmter Bereich mit Abschirmmauer zu DESY

## Slide 22: Installation

## Slide 23: Kavitäten und Koppler
Rf-gun Kavität
3 GHz S-Band
Gradient auf Kathode
≥ 110MV/m
50 Hz rep Rate
~5 µs Pulslänge
Buncher Kavität
3 GHz S-Band
3-Zellen
mittlerer Gradient
~15-20 MV/m

## Slide 24: Tuning der Kavitäten
Chart: 

## Slide 25: Trockeneis Reinigung

## Slide 26: REGAE RF System
LLRF
klystron
Analog
Feedback
Gun
Buncher
Phase
shifter
-1.3 dB
-6.0 dB
Fundamental Frequency:
3 GHz, S-Band
max. power:
Klystron: 24 MW
Gun: 17 MW
Buncher: 6 MW
50 Hz, max. 6 μs
Directional
coupler
RF window
Laser

## Slide 27: Tolerances
Gun phase | Δt = 100 fs/deg ΔE = -14 keV/deg
Gun gradient | Δt = -938 fs∙m/MV ΔE = 22 keV∙m/MV
Buncher phase | Δt = -1286 fs/deg ΔE = 5.3 keV/deg
Buncher gradient | Δt = 25 fs∙m/MV ΔE = 1.5 keV∙m/MV
dominated by the phase of the buncher cavity and the gradient of the gun cavity
typical requirements to achieve 10 fs stabilization:
phase stability 0.01 deg
gradient stability: 10-4
Solid state Modulator from ScandiNova

## Slide 28: Photokathodenlaser
Stabiliätsmessungen:
Pointing vor Vakuumspiegel:
≤ 10-2 /10h
Intensität:
< 2∙10-3 / 9h

## Slide 29: Diagnose
Transversale Diagnose mit Scintillationsschirmen:
  Laborator Tests mit Bildverstärkern, Nachweis weniger Elektronen pro Pixel erreichbar, ns-gating der Bildverstärker zur Hintergrundreduktion
Emittanzmessung mit Solenoidscans. Können wir Diffraktionsbilder bekannter Materialien zur Emittanzmessung nutzen?
Energie und Energiebreite:
  Spektrometer, Energiebreite nach Buncher 1-2%, keine große Bedeutung für Diffraktionsmessungen
Bunchlänge und Timing:
  ponderomotive Streuung

## Slide 30
Detektor
Electron Multiplying CCD
‘on chip multiplication’
thermoelektrisch gekühlt
95% QE
16-Bit, 1024 x 1024 Pixel
Fiber Optical Scintillator
CsI Nadelkristalle auf einer
Lichtleiterplatte
hohe Lichtausbeute
hohe Auflösung

## Slide 31
Detektorbilder mit 5 Sekunden Integrationszeit
ohne Quelle
mit Cs137 Quelle

## Slide 32
Detektorbilder mit 5 Sekunden Integrationszeit
ohne Quelle: nur 10 Pixel
zeigen ein Signal
mit Cs137 Quelle: alle Signale
sind gleich, d.h. es werden
einzelne Photonen detektiert

## Slide 33: Bunch length measurement

## Slide 34: Bunch length measurement

## Slide 35: Status
Detektorbeamline noch nicht installiert
LLRF und Synchronisation noch im Aufbau, umgebauter Oszillator für Anfang Oktober erwartet
Konditionierung: gute Fortschritte
diese Woche wird eine neue Kathodenbox installiert
…. erster Strahl ohne Synchronisation?

## Slide 36: Betrieb und zukünftige Entwicklungen:
Aufbau, Inbetriebnahme und Weiterentwicklung der Maschine im wesentlichen durch DESY.
REAGE steht auch für Entwicklungsarbeiten jenseits von Diffraktionsexperimenten zur Verfügung.
Eigentlicher Messbetrieb im wesentlichen durch die Nutzer, aber mit (technischer) Unterstützung durch DESY.
Experimente zur Plasmabeschleunigung…

## Slide 37: Simulation Example: 0.5 pC (not fully optimized)
transverse beam size with additional permanent magnet solenoids:
< 5 μm

## Slide 38: Simulation Example: 0.5 pC (not fully optimized)
bunch length:
< 5 μm

## Slide 39: Simulation Example: 0.5 pC (not fully optimized)
transverse emittance: