## Slide 1: PETRA III – Intensitätsabhängige Einzelbuncheffekte.
Beschleuniger-Betriebsseminar 2011
Grömitz
Rainer Wanzenberg
DESY
Grömitz, 26.- 29. September 2011

## Slide 2: Übersicht
Wakefields - Impedanzmodell
Tuneverschiebung als Funktion des Strahlstroms
Bunchlänge und Longitudinale Impedanz
Emittanzvergrößerung und Eclouds

## Slide 3: Wakefields und Impedanzmodell
s
Wakefields:
z = c t
z = c t - s
Bewegungsgleichungen:
Impedanzmodell:
Loss- und Kickparameter
Wakepotential

## Slide 4: Berechnung von Wakefields
Berechnung des Wakepotentials mit CST Particle Studio

## Slide 5: Impedanzmodell - Kollaboration
Kollaboration:
E. Gjonaj, T. Lau, T. Weiland (TEMF, Technische Universität Darmstadt),
Computation of short range wake field with PBCI,
M. Ivanyan, E. Laziev, V. Tsakanov, A. Vardanyan, (CANDLE, Yerevan, Armenia),
A. Tsakanian, (Universität Hamburg),
PETRA III storage ring resistive wall impedance,
V. Smaluk (Novosibirks, BINP)
Geometrical impedance of the PETRA III damping wiggler section,
A.K. Bandyopadhyay, A. Jöstingmeier, A.S. Omar (Otto-Von-Guericke University, Magdeburg),
Wake computations for selected components of PETRA III
K. Balewski, R. Wanzenberg, O. Zagorodnova (DESY)
The Impedance Model of PETRA III
(Beiträge im ICFA Beam Dynamics Newsletter 45, April 2008)

## Slide 6: PETRA III - Impedanzmodell
Dämpfungswiggler
L =10 x 4m
HF-Strecke
Undulatoren
10 x 2 m
3 x 5 m
1 x 10 m
Dämpfungswiggler
Bogen
14 FODO Zellen
Injektion
HF-Feedback
Parameter | PETRA III
Energie / GeV | 6
Umfang /m | 2304
Gesamtstrom / mA | 100
Emittanz (horz. / vert.) /nm | 1 / 0.01
Wiggler
Bogen
HF
Undulatoren
 | Parameter | Impedanzmodell
Horizontal | k^ total | 750 V/pC/m
Vertical | k^ total | 2610 V/pC/m

## Slide 7: Übersicht
Wakefields - Impedanzmodell
Tuneverschiebung als Funktion des Strahlstroms
Bunchlänge und Longitudinale Impedanz
Emittanzvergrößerung und Eclouds

## Slide 8: Tuneverschiebung als Funktion des Strahlstroms
Longitudinaler mode l
Transversaler mode m=1
Modenkopplung: m=1, l=0, l=-1
PETRA III, Qs = 0.049
2.5 mA x 1.28 kHz/mA = 3.2 kHz
= ½ fs
Einzelbunchinstabilität
(Moden- Kopplung)
Impedanz – Model: Kick parameter
PETRA III | Dfx/I ( kHz/mA) Horz. | Dfy/I (kHz/mA) Vert.
Budget (2.5mA) | -1.28 | -1.28
Impedanzmodell | -0.2 | -0.7
Effektive Impedanz 106 kW/m 370 kW/m
Tuneverschiebung:

## Slide 9: Messung vom 14.Aug. 2009
2 x 10 = 20 Wiggler, sz ~ 12 mm
HF-Spannung: ~ 15 MV (SL 7.6 MV, SR 7.5 MV)
ORM Messung vom 21. Okt. 2010:
ORM Messung liefert zusätzliche Informationen:
Intensitätsabhängige Betatronphase =>

## Slide 10: Betatron Phase in Abhängigkeit vom Strahlstrom
Rekonstruktion der Betatron Phase
aus dem Daten zweier ORM Messungen
(J. Keil, Okt. 2010)
I = 20 mA
240 Bunche
10 Bunche
Dämpfungswiggler
HF-Strecke
Undulatoren
Dämpfungswiggler
SW
Neuer Oktant
-1.2 kHz / mA

## Slide 11: Vert. Betatron Phase in Abhängigkeit vom Strahlstrom
Rekonstruktion der Betatron Phase
aus dem Daten zweier ORM Messungen
(J. Keil, Okt. 2010)
I = 20 mA
1) 240 Bunche, 2) 10 Bunche
-0.175 kHz / mA
Messung:
Wiggler:
2 x -0.175 kHz/mA or 29.1 %
Undulator:
-0.325 kHz/mA or 27 %
Rechnung:

## Slide 12: Wiggler-Sektion
Wakefieldrechnungen von V. Smaluk, BINP, Novosibirsk
Absorber: 9 mm und 17 mm gap

## Slide 13: Neuer Oktant
Undulatoren
Länge: 10 m / 5 m / 2 m
Mag. Feld: ~ 0.9 T
Periode: ~ 30 mm

## Slide 14: Absorber - getaperter Übergang
Synchrotronlichtabsorber
Berechnungen mit MAFIA und PBCI
T. Weiland, E. Gjonaj, et al.
Universität Darmstadt

## Slide 15
Beamlines
Number | ID Type | Energy range (keV)
P01 | 10 m U32 ( 2 x 5 m) | 5 – 40
P02 | 2 m U23 | 20 – 100
P03 | 2 m U29 | 8 – 25
P04 | 5 m UE65 (APPLE) | 0.2 – 3.0
P05 | 2 m U29 | 8 – 50
P06 | 2 m U32 | 2.4 – 50
P07 | 4 m U19 (IV) (pres. 2m) | 50 – 300
P08 | 2 m U29 | 5.4 – 30
P09 | 2 m U32 | 2.4 – 50
P10 | 5 m U29 | 4 – 25
P11 | 2 m U32 | 8 – 35
P12 | 2 m U29 | 4 - 20
P13 | 2 m U29 | 5 – 35
P14 | 2 m U29 | 5 - 35
High bx
Low bx
Apple PU 4
Undulator PU 10
Undulators PU 8 & PU 9

## Slide 16: Ausblick: Erweiterung Nord und Ost
PETRA III
Vert. Tuneshift : 1.2 kHz
incl.
Neuer Oktant: 0.33 kHz
(8 DBA Zellen)
Max. Einzelbunchstrom: 2.7 mA
mit Feedback + Chromatizität: 5 mA
PETRA III Ausbau
+ 4 DBA Zellen + Gerades Stück
Vert. Tuneshift: ~ 1.2 + 0.25 kHz
Max. Einzelbunchstrom
~ 2.2 mA
+ Feedback + Chromatizität
>= 2.5 mA (?)

## Slide 17: Übersicht
Wakefields - Impedanzmodell
Tuneverschiebung als Funktion des Strahlstroms
Bunchlänge und Longitudinale Impedanz
Emittanzvergrößerung und Eclouds

## Slide 18: Bunchlänge und Longitudinale Impedanz
Messung 25.08.2010, FWHM 115 ps, Einzelbunchstrom 2.6 mA
(PETRA Logbook, 25.08.2011, Spätschicht)
115 ps FMHM
48.8 ps rms
14.6 mm rms

## Slide 19: Messung mit Streak Kamera, PETRA NL

## Slide 20: Bunchlänge in Abhängigkeit vom Strahlstrom
Bunchverlängerung
12 mm  14.6 mm
~ 0 mA  2.6 mA
Fit 1
(12 mm, ~ 0 mA)
Z/n = 0.2 Ohm
Fit 2
(12.5 mm, ~ 0 mA)
Z/n = 0.138 Ohm
Fit für Z/n,
Gleichung 3. Grades
(B. Zotter Potential-well bunch lengthening,
CERN SPS/81-14, 1981)

## Slide 21: PETRA 7-zelliges Cavity
MAFIA Model,
3 ½ Zellen,
Grundmode
500 MHz
Chart: Longt. geometrische Impedanz
| Cavities | Undulatoren (Neuer Oktant) | Wiggler | Andere Komponenten
cavities undulator section wiggler sections other components | 1671.2 | 101.9487 | 228.6 | 142.6703

## Slide 22: Longitudinale Impedanz
Fit 1 | Fit 2 | Rechnung
Z/n = 0.2 Ohm | Z/n =0.138 Ohm | Z/n = 0.15 Ohm
(12 mm, 0 mA) | (12.5 mm, 0 mA) | 
(Longt. Wakepotential 1 x 7 zelliges Cavity)
Gute Übereinstimmung
von Messung und Rechnung
(25 % bzw. 9 % Abweichung)

## Slide 23: Übersicht
Wakefields - Impedanzmodell
Tuneverschiebung als Funktion des Strahlstroms
Bunchlänge und Longitudinale Impedanz
Emittanzvergrößerung und Eclouds

## Slide 24: Vertikale Emittanzvergrößerung
I = 50 mA
I= 63 mA
Bild von der Diagnostik-Beamline (2010)

## Slide 25: Studien mit verschiedenen Füllmustern, Mai /Juni 2010
Beispiel: 10 x 29 Bunche (8 ns Bunchabstand)
40 x 4 =
160
Bunche
bunch 4
Itot = 88 mA
Keine Emittnazvergrößerung !, bunch-to-bunch Abstand 16 ns + gap 144 ns

## Slide 26: Studien ohne Wiggler, 2 – 7. Aug. 2010
Alle wiggler
in Parkposition
Emittanz
~ 4.5 nm rad
(gemessene vert.
Emittanz
39 pm rad)
Auch ohne Wiggler gab es eine vertikale Emittanzvergrößerung !
10 x 29 Bunche (8 ns Bunchabstand)

## Slide 27: Füllmuster
Harmonische Zahl: h = 3840 = 4 x 960 = 16 x 240 = 64 x 60 = 96 x 40
1 bucket = 2 ns # Bunche
Füllungen mit 60 und 40 Bunchen zeigen keine Emittanzvergrößerungen
Mai, Juni 2010
2011
Integrierter Strom Mai 2010  Mai 2011
133 Ah  577 Ah

## Slide 28: SEY und Eclouds
e+ Bunch
Photoelektronen
Sekundärelektronen-
emission
SEY = Sekundärelektronen Yield
(Verstärkungsfaktor)
Messung SEY, PETRA III Alu-Dipol-Kammer
D.R. Grosso, M. Commisso, and R. Cimino, LNF-INFN, Frascati Italy
R. Flammini, CNR-IMIP, Monterotondo, Italy
R. Larciprete, CNR-ISC, Rome, Italy
R. W., DESY, Hamburg, Germany
XPS
(X-ray photoelectron
spectroscopy)
Oxidation der Ober-
fläche ist sehr wichtig
für den SEY

## Slide 29: Eclouds
Beobachtungen / Messungen
  Emittanzaufweitung (keine Einzelbunchmessung)
  Linien im Tunespektrum (Einzelbunchmessung)
  Weitere Studien Feb./März 2011 und Aug. 2011: Emittanzaufweitung bei 960 bunchen
Transmissionsmessung von BPM zu BPM bei PETRA III
  (J. Klute, R. Neumann)
F. Caspers et al.
microwave e-cloud diagnostics
at CERN, PEP II, …
Bisher keine direkte Messung
der Ecloud bei PETRA III !

## Slide 30: Füllungen mit 960 / 240 Bunchen
960 Bunche => kleinere Einzelbunchintensität => bessere Lebensdauer
Studien am 12.09.2011: horz. / vert. Emittanzaufweitung
Studien am 16.09.2011: 240 Bunche, 8 ns, Bunchabstand
Horz. Tunespektra (26 mA) Vert. Tunespektra (26 mA)
Emittanzaufweitung
+
Zusatzlinien

## Slide 31: Zusammenfassung
Überprüfung des Impedanzmodels (transversal):
  Abweichung Rechnung/Messung ca. 10 % horz. bzw. ca. 30 % vert.
  Intensitätsabhängige Betatronphase: keine unbekannten Impedanzen
  PETRA III Ausbau, max Strahlstrom ca. 2.2 mA (ohne FB, kleiner Chromatizität)
Messung der Bunchlänge in Abhängigkeit des Strahlstroms
  Erste Überprüfung der longitudinalen Impedanz
  Gute Übereinstimmung von Messung und Rechnung (25 % bzw. 9 % Abweichung)
Vert. Emittanzaufweitung / Eclouds
  Messung der SEY am INFN – LNF Frascati
  Füllungen mit 240 für den User Betrieb
  Füllungen mit 480 und 960 Bunche bleiben problematisch (Emittanzaufweitung)

## Slide 32
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !