## Slide 1: MQTT-Kommunikation Zwischen Eingebetteten Linux-Geräten zur Signalverarbeitung eines Bodenradars
18.03.2024 | Lasse van baal, Stefan van Waasen, Achim mester, ilja Bekman, mathias Bachner, eric krenz
SEI TAGUNG 2024
Notes: Arbeit ist in englisch, vortrag in deutsch, deswegen manche Grafiken sind auf Englisch
MQTT Kommunikation zwischen eingebetteten Linux Devices für eine Signal Verarbeitung in einem Bodenradar

## Slide 2: AgraSim Aufbau
LED Array
Prozesssteuerung
Pflanzenkammer
Klimakammer
Thermale Simulation
Saubere Luftzufuhr
Lysimeter
[1]
[3]: wissenschaft-online
Notes: Soll mit dem AGRASIM Projekt untersucht werden
Projektaufbau des Agra Sim Projektes des IBG-3
Steht für abbreviation for agricultural food production simulator
Hauptteil ist die Pflanzenkammer hier wird die Luft durch Glassäulen in der Kammer verteilt mit sauber Luftzufuhr
Hat Sonnenlicht ähnliche LED Arrays oben in der Kammer
Die Kammer ist zusätzlich in einer Klimakammer um die Temperatur zu kontrollieren
In dem Zylinder ist die Erde mit der Pflanze enthalten
Hat eine wage kühlungssystem und punktuelle Feuchtigkeitssensoren
Das will man jetzt ändern -> next
Motivation kurz erwähnen

## Slide 3: Motivation
Georadar:
zerstörungsfrei
elektromagnetisch
ca. 200-1500 MHz
  Permittivität & Leitfähigkeit
tomographisch (Modell / Inversion)
Permafrost
Medizin
Drohne
Feld
Deiche
Bauwerke
[5]
[5]
[3]
[4]
[2]

## Slide 4: Ground Penetrating Radar
Aufbau
[6]
Baseboard (BAB)
13x Ethernet
[6]: A. Mester
[7]: I. Bekman
[7]
Master Module (MAM)
[6]
BAB
Antennen
39 DAQ
(Data Acquisition) Einheiten
1m breit
1.5m hoch
Notes: Dafür soll Ground Penetraiting Radar entwickelt
Besteht aus 39 DAQs Einheiten
Diese bestehen aus 64 Antennen verbunden mit einem sogenannten Baseboard welches später erklärt wird
Wird auch BAB genannt
Diese Antennen mit hoher Freq verschicken und empfangen elektromagnetische Wellen -> Permitivittät berechnen
Materialeigenschaft die aussagt wie sich Materialien in einem elektrischen Feld verhalten -> zum klassifizieren der Erde
Damit soll ein 3D tomograf erzeugt werden
Diese Baseboards sind mit einem soganannten Master Module verbunden was auch MAM genannt wird

## Slide 5: Boards
Baseboard
Master Module (MAM)
Embedded Ethernet Switch
[7]
[7]
Im Einsatz
In Entwicklung
Clock Module (3x HMC7044)
[7]: I. Bekman
FPGA und CPU:
  TE0835, Zynq Ultrascale+ RFSoC mit 8 ADCs und 1 DAC
  Avnet ZedBoard Zynq 7000 SoC
   TE0720 in Zukunft
Board zu Board Verbindung
64 Antennen Verbindungen
Clocking Chip (HMC7044)
Spartan (S7)
Notes: Trenz ist Produktname
HMC ist Produktname und zur Synchronisation

## Slide 6: Aufgabenstellung
18.03.2024 | Lasse van baal
Störungen und Steuerung

## Slide 7: Problem
Baseboard
Beispiel Störung und Initialisierung
Störung der Kühlung
des Trenz Modules
Lösung:
Zentrale Überwachung der Baseboards
HMCs (Clocking)
müssen gleichzeitig initialisiert werden
Lösung:
HMCs müssen zentral initialisiert werden
Für alle BABs:
[7]
[7]: I. Bekman
Notes: Man möchte genaue Daten um einen Tomografen zuerstellen
Daten können fehlerhaft sein

## Slide 8: Kommunikation der boards
Kommunikation
Steuern der BABs durch das MAM
Konzentrieren der Überwachungsdaten auf dem MAM
39x BABs
MAM
Überwachungsdaten schicken
Befehle schicken

## Slide 9: Generelles
18.03.2024 | Lasse van baal
MQTT

## Slide 10: MQTT (Message Queueing Telemetry Transport)
Kommunikation zwischen BABs und MAM
Notes: Ist publish/subscribe protokol
Oft in IoT
Leichtgewichtig typisch M2M embedded devices
Zwei hauptkomponenten client, broker
Immer nur direkte Kommunikation zwischen den beiden
Clients können topic subscriben
Wenn anderer client nachricht mit den topic published matched der broker dieses topic und leitet es weiter
Clients können publisher und sub sein
In Anwendungsschicht
Wo fängt einleitung an? Wann das eine abgehagt wann übergang?
Übergangsfolien einbauen.
Lieber doch übersicht

## Slide 11: MQTT Einführung
Topic und QoS
QoS: Quality of Service
  Stufe 0:
    Keine erneute Sendung
  Stufe 1:
    Mindestens einmal
  Stufe 2:
    Genau einmal
Topic:
  Normalerweise Strings
  Getrennt durch Slashes
haus
flur
bad
sensor2
sensor1
sensor2
sensor1
subscribe(„haus/flur/sensor1“)
  Topic Tree
Notes: Topic:
  Normalerweise string
  Oft hierarchisch aufgebaut
  Deswegen lässt es sich als Baum aufbauen
  Wildcards sind möglich auf subscription seite
  Single level wildcard erlaubt, Ersetzung einer einzelnen Stufe
  Multi level wildcard erlaubt, Ersetung auf mehreren Stufen
  Muss aber am ende stehen
QoS : Quality of Service
QoS 0 bis 3,
QoS 0:keine Funktionalitäten zum erneuten senden von nachrichten, auch Client speichert die nachricht bei QoS1
QoS 1: gesichtert dass die Nachricht mindestens einmal gesendet wird, dafür wird mit acknowledgments gearbeitet
QoS 2: sichert dass die Nachricht genau einmal gesendet wird four part handshake genutzt
Aufteilen und dann schieben
Protokoll macht keine vorgaben für Daten
Später für viele Daten kann man als binär daten übertragen, andere Formate (Google Protocol Buffers)

## Slide 12: MQtt beispiel – Teil 1
CONNACK: Connect Acknowledgment
SUBACK: Subscribe Acknowledgment

## Slide 13: MQtt beispiel – Teil 2
QoS(1))
5 :
5.1 :
6 :
7 :
PUBACK: Publish Acknowledgment
UNSBACK: Unsubscribe Acknowledgment
Notes: Nochmal Akteure dranschreiben
Kann ich ausblenden mit kästchen und dann verschwinden lassen
Beim connect will topic und will payload kann man mit angeben, broker speichert sich das ab
Wenn die dann zusammenbricht schickt der broker sich unter diesem topic die daten selber

## Slide 14: Realisierung
18.03.2024 | Lasse van baal
Topic tree und Implementierung

## Slide 15: Petalinux
Betriebssystem auf den BABs und MAM
liefert
PetaLinux
[8]
ermöglicht
Cross-Compiling
64 Bit
32 Bit
Notes: XILINX ist der hersteller der CPU und FPGA der Boards, dafür ist eine Linux Distribution bereitgestellt -> PetaLinux
Petalinux ermöglicht ein einfaches Cross-Compiling für Zynq Systeme, für andere Systeme kompilieren
Dieses Betriebssystem ist auf einer externen Maschine initialisiert da Petalinux projekte viel Speicherplatz verbauchen
Auf der ZELXIL muss dann für die Baseboards und das Master Module cross compiliert werden
Größer figure
ZELXIL kann jeder rechner sein muss nur petalinux drauf haben
Man hat gerade nur 2 BABs im Aufbau

## Slide 16: MQTT Cross-compiling
Mosquitto
ruft auf
anfordern von Befehlen zum Downloaden / Bauen
kopieren
Cross-Compile
stellt bereit
stellt bereit
[9]
[10]
Notes: Mosquitto als MQTT Implementierung:
  Ist in C also schnell
  Gute Erfahrungen
  Ist leichtgewichtig
  Is etabliert für embedded devices
  Gute Doku
Links sieht man PetaLinux Projekt auf der ZELXIL (server)
Hat man möglichkeit eine sogenannte application zu erstellen
Ist ein Order mit den abgebildeten Files
Besteht aus src file also C-File und Makefile
Bitbake kennen manche nicht diese drei Files habe ich angepasst
BitBake kann man mit Cmake vergleichen, guckt auch nach was gebaut werden und benutzt Makefiles, delegiert
Openembedded ist ein Framework was Bitbakefiles bereitstellt
In Bitbake definiert dass Mosquitto bitbake aufgerufen werden soll
Der hohlt sich dann die src files von mosquitto
Die kann ich dann benutzen in der app also client.h zb
Am ende vom bauen habe ich dann ein image aus:
  Client executable, libraries, example pub/sub, Broker executable

## Slide 17: Topic Tree
Übersicht
= Commando
Notes: Commando von MAM zu BABs
und Daten von BABs zum MAM
Commando unter Data
S7 Vermittler zwischen trenz und anderen bauteilen, IO erweiterung

## Slide 18: TemperaturDatEn
Topic
= Commando

## Slide 19: Implementierung
Wildcard
Topic
Daten
QoS
[7]
[7]
[7]
[7]: I. Bekman
Notes: Code nicht auf den boards sondern exe

## Slide 20: TemperaturDaten
Mosquitto
Broker
MAM
Client
veröffentlicht Temperaturdaten
veröffentlicht Temperaturdaten
sendet Temperaturdaten
[7]
[7]
[7]
:befindet sich auf
BAB01
Client
BAB02
Client
[7]: I. Bekman
Notes: Wenn zuvor eine Subscription stattgefunden hat.
Andere Farbe für manche pfeile

## Slide 21: Ergebnisse
Kommunikation in einer Relation 1:2 funktioniert für zwei getestete Topics
Ein Topic Tree für weitere Topics (Kommandos,Statusdaten) wurde spezifiziert und hierarchisch aufgebaut
Entwicklungsumgebung für die Zielplatform aufgebaut
  Erweiterbarkeit für weitere Baseboards
  Cross-Compiling
Notes: Ich habe einen Workflow erstellt um Cross Compling für die verschiedenen Architekturen zu ermöglichen
Eins zu zwei als zahlen

## Slide 22: Ausblick
MQTT für den Transfer der Messdaten testen
Statusdaten von den BABs in einer Datenbank speichern (externer Server)
MAM soll auf Daten des BABs reagieren:
  Messungen stoppen
Dashboard zum Anzeigen der Daten
Kommunikation zwischen mehr BABs testen

## Slide 23: Quellen
https://www.fz-juelich.de/de/ueber-uns/kontakt/besuch/wissenschaft-online/aufzeichnungen-wissenschaft-online-2023?expand=translations,fzjsettings,nearest-institut Joschka Neumann, ZEA-1
Schartel, Markus, Ralf Burr, Winfried Mayer, Nando Docci, and Christian Waldschmidt. 2018. “UAV-Based Ground Penetrating Synthetic Aperture Radar.” Pp. 1–4 in 2018 IEEE MTT-S International Conference on Microwaves for Intelligent Mobility (ICMIM). doi: 10.1109/ICMIM.2018.8443503
Wollschläger, U., Gerhards, H., Yu, Q., and Roth, K.: Multi-channel ground-penetrating radar to explore spatial variations in thaw depth and moisture content in the active layer of a permafrost site, The Cryosphere, 4, 269–283, https://doi.org/10.5194/tc-4-269-2010, 2010.
https://www.emtensor.com/applications/bedside-brain-imaging/
Sensors & Software
Projektplanung AgraSim, Achim Mester
SEI Tagung 2023 Karlsruhe, Ilja Bekman
https://seekvectorlogo.net/xilinx-vector-logo-svg/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:OpenEmbedded-logo-2009.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:OpenEmbedded-logo-2009.svg
https://www.emqx.io/
https://apps.boschrexroth.com/microsites/ctrlx-automation/de/ctrlx-world/partner/cedalo/
https://mosquitto.org

## Slide 24: Danke für die Aufmerksamkeit!
MQTT Kommunikation

## Slide 25: BackupFolien
18.03.2024 | Lasse van baal

## Slide 26: StartUP Kommando
Topic
= Commando
Notes: Hmc startup allein reicht nicht für die synchronisation, damit RF überhaupt funktioniert muss der hmc gestartet sein,frequenz wird dabei eingestellt, nur die phase noch nicht

## Slide 27: Implementierung Startup
Topic
Daten
QoS
BAB01
BAB02
MAM
[7]
[7]
[7]
[7]: I. Bekman
Notes: Für QoS 1 entschieden da ein starten der hmcs von wichtigkeit ist
Code überprüfen subscribe ist für zugehöriges BAB und all implementiert
QoS dick machen damit man es sieht

## Slide 28: Startup Kommando
BAB01
Client
BAB02
Client
Mosquitto
Broker
MAM
Client
leitet „startup“ Nachricht weiter
sendet „startup“ Nachricht
leitet „startup“ Nachricht weiter
HMC starten
HMC starten
[7]
[7]
[7]
:befindet sich auf
[5]: I. Bekman
Notes: Wenn zuvor die subscription stattgefunden hat
Folie spiegeln
Farbe von pfeilen auch ändern
Request Respone system auf mqtt schickt man id mit
Pfeile missverständlich lieber mit zoom

## Slide 29: MQTT Implementierungen
Speicherplatz | nicht leichtgewichtig | leichtgewichtig | leichtgewichtig
Broker & Client | Broker und Clients implementiert | Broker und Clients implementiert | Implementiert nur Clients
Integrierbarkeit | nicht in PetaLinux integriebar | einfach integrierbar in PetaLinux | einfach integriebar in PetaLinux
MQTT Realisierung

## Slide 30: Kommunikation der BOards
 | Echtzeitsignale | Messdaten | MQTT Daten
Reaktionszeit | Sehr schnell | Große Datenmengen -> langsam | schnell
Richtung | MAM -> BABs | BABs -> MAM | bidirektional
Notes: Board to Board laufen 3 kommunikations durch,
einmal ethernet (ADC daten und MQTT),
Fast data sind die real time signal heisst trigger und sync, das was der MAM auch an die BABS schickt zum syncen, trigger für daten nahme (Messung starten), ist im topic tree weil BAB sich vorbereiten soll
Large volume data: ADC Daten, ca 8GB
MQTT daten sind die „slow“ control, langsamer als die real time