## Slide 1
Baugruppenfertigung
an der GSI in Darmstadt

## Slide 2
Vorstellung der Abteilung Experimentelektronik
  Tätigkeitsgebiete
  Experimente und Projekte
  Abteilungsstruktur
Fertigung
  Lager
  Maschinenpark
  Sichtkontrolle AOI / MOI
  Rework
  Reparatur / Nacharbeit
  Programmierung, Test
Inhalt
Baugruppenfertigung GSI Darmstadt

## Slide 3
Baugruppenfertigung GSI Darmstadt
Unterstützung und Beratung der Experimente/Projekte von GSI/FAIR
Daten-Auslese, Daten-Akquisition, Datenanalyse sowie Überwachung und Steuerung von Detektoren und Detektorsystemen
Entwicklung von elektronischen Modulen und Systemen
Mitwirkung bei Einsatz oder Anwendung neuer Technologien in der Entwicklung
Bestückung von elektronischen Modulen und Reparaturen
Tätigkeitsgebiete
Experimente und Projekte
HADES
CBM
FAIR
NUSTAR
APPA
PANDA

## Slide 4
Baugruppenfertigung GSI Darmstadt
Abteilung Experimentelektronik
ASIC Entwicklung
Digitalelektronik
Analogelektronik und Systemdesign
EDA / PCB Engineering
Fertigung
Embedded Software
Kontrollsysteme
Datenerfassung
Datenanalyse und online Monitoring

## Slide 5
Baugruppenfertigung GSI Darmstadt
Abteilung Experimentelektronik
Insgesamt 30 Personen
Gruppe Fertigung 5 Personen
Baugruppen in 2023
  Circa 80 Projekte
  6000 Platinen
  400000 Bauteile

## Slide 6
Fertigung von Baugruppen
Baugruppenfertigung GSI Darmstadt
Material-beschaffung
Lötpasten-druck
SMD Bestückung
Löten Dampfphase
Sicht-kontrolle
THT Bestückung
Programmierung/Test
Fertigungsprozess

## Slide 7
Baugruppenfertigung GSI Darmstadt
Lotpastendrucker
Lotpastendrucker DEK Horizon 01iX
Automatische Schablonenreinigung
Ausrichtung mittels Kamera
Grid-Lock (PCB-Support)
Siebrahmenaufnahme:
736 x 736mm
Ausrichtgenauigkeit:
1,66 @ ± 25 µm

## Slide 8
Baugruppenfertigung GSI Darmstadt
SMD-Bestückungsautomat
Bestückungsautomat ASM SIPLACE SX1
Bestückleistung:
15000 BE/h
Stellplatzkapazität:
120 x 8 mm
Zuführung:
Tape & Reel, Tray
Bauelementespektrum:
0201 (metrisch) bis 200 x 110 x 50 mm
Leiterplattenformat:
50 x 50 mm bis 560 x 560 mm
Bestückgenauigkeit:
22 µm @ 3 σ

## Slide 9
Bauteilformen
SMT - Surface-Mounted Technology
Widerstände 0805
Gängige Bauteilgrößen
Kerko 0603
Baugruppenfertigung GSI Darmstadt

## Slide 10
Baugruppenfertigung GSI Darmstadt
Dampfphasenlöten
ASSCON VP1000-64 Dampfphase
Max. Leiterplattengröße:
630 x 400 x 100 mm
Leistung:
3,5 kW
Zykluszeit:
Ca. 6 min

## Slide 11
Baugruppenfertigung GSI Darmstadt
Sichtkontrolle AOI
Göpel AOI Basic Line 3D
Prüfgeschwindigkeit:
bis zu 50cm²/s
Inspektionsbereich:
450 x 350 mm
x/y-Auflösung (3D und 2D):
21 µm/ 10,5 µm

## Slide 12
Baugruppenfertigung GSI Darmstadt
Sichtkontrolle MOI
Vision DRV-Z1 Mikroskop
Vergrößerung:
optisch 7,4x – 74x
Auflösung:
Full Stereo HD
x/y-Auflösung (3D und 2D):
21 µm/ 10,5 µm

## Slide 13
Reparaturen/Nacharbeit
Baugruppenfertigung GSI Darmstadt
Lötkolben
Heißluftgebläse

## Slide 14
Rework
IR-Heizung
Bauteile Ablöten / Auflöten
Restlotentfernung
Präzise Bauteilplatzierung
Re-balling von BGA`s
Baugruppenfertigung GSI Darmstadt
Ersa HR550 Rework

## Slide 15
Rework
Baugruppenfertigung GSI Darmstadt
Finetech Fineplacer Core+
Heißluft
Bauteile Ablöten / Auflöten
Restlotentfernung
Präzise Bauteilplatzierung
Lotpaste auf Bauteile Drucken
Re-balling von BGA`s

## Slide 16
Nutzentrenner (mechanisch)
Baugruppenfertigung GSI Darmstadt
Trennprinzip:
Rollmesser
Trennlänge:
bis 450 mm
Trenngeschwindigkeit:
300, 500mm/s
CAB MAESTRO 4S

## Slide 17
Nutzentrenner (UV-Laser)
UV Laser mit 355nm
Laserleistung 27W
Durchmesser Laserstrahl 17µm
Arbeitsbereich 350 mm x 350 mm
Baugruppenfertigung GSI Darmstadt
LPKF CuttingMaster 2127

## Slide 18
Baugruppenfertigung GSI Darmstadt
Test / Programmierung
Teststände für MBS DAQ Systeme

## Slide 19
Vielen Dank!
Baugruppenfertigung GSI Darmstadt
RICH-Detektorelektronik HADES
KILOM1 (128 Kanal TDC) R3B