## Slide 1
Praktische Erfahrungen bei der Vorhersage verfahrenstechnischer Messwerte mit Hilfe vertrauenswürdiger, deterministischer KI in Zusammenarbeit mit der betrieblichen Leittechnik
Dipl.-Ing. Frank Gebhardt (CEO) NeuronalNetWorks! GmbH

## Slide 2: NeuronalNetWorks! GmbH - Kurzübersicht
30+
Jahre Erfahrung
14
Projekte**
~ 3 Mio.€
Entwicklung
3
Produkte
* Fokus NNW
** mit Vorläufer- Firmen
Anlagen-Engineering:
- Elekro- und Leittechnik
- Thermische Verfahrenstechnik
- Regenerative Energien
Deutschland*
Niederlande*
Österreich
Niederlande
England
~ 20.000 Mann-Stunden Entwicklungsarbeit
mit ursprünglich ca. 9 Teammitgliedern
Ausgründung von Uniper SE 2023
AI-Prediction*
AI-Assistant
AI-Operator

## Slide 3: Inhalt des heutigen Vortrages
Einleitung in den Vortrag /Schwerpunkte
NNW - Anwendungen von deterministischer KI
KI-Interaktionen mit der Leittechnik
Vorhersage verfahrenstechnischer Größen in MVA‘s
10 praktische Arbeits-Schritte für eine deterministische KI
Anwendungsfälle
NNW= NeuronalNetworks! GmbH

## Slide 4: Einleitung in den Vortrag / Schwerpunkte 1v3
Verfahrenstechnische Anlagen → hier speziell Müllverbrennungsanlagen
  mit konventioneller Steuerung
KI
  vertrauenswürdig
  deterministisch

## Slide 5: Einleitung in den Vortrag / Schwerpunkte 2v3
    NeuronalNetWorks! GmbH (NNW) ist zurzeit spezialisiert auf die Vorhersage verfahrenstechnischer Größen wie zum Beispiel:
      Dampfproduktion
    NOx/NH3 im Rauchgas

## Slide 6
  Darstellung des Signalweges von der Messung bis zur Auswertung im Leitsystem
  Lernalgorithmus in Python Tensor Flow oder Cuda-C (NVIDIA)
  Focus Learning ©
  KI – Tools zur Optimierung während des laufenden Betriebes:
    Optimierung und Anpassung des KI-Lernalgorithmus
    Binäre Verknüpfungslogik im Leitsystem
Einleitung in den Vortrag / Schwerpunkte 3v3

## Slide 7: NNW - Anwendungen von deterministischer KI
  Deterministische KI aus Sicht NNW
    Vorhersagbarkeit
    Reproduzierbarkeit
    Fehlerbehebung und Debugging
    Einfache Implementierung und Wartung
      → in z.B. verfahrenstechnischen (thermischen) Anlagen
  NNW - Anwendungen
    Vorhersage verfahrenstechnischer Größen (Schwerpunkt des Vortrages)
    Steuerung von (Teil-) Anlagen

## Slide 8: KI-Interaktionen mit der Leittechnik
Verfahrenstechnischer Prozess (z.B. Müllverbrennung – Rost)
Analoge
Messungen
NNW – KI*, z.B. Vorhersage Dampfeinbruch, NOx
Analoge Messungen
Plausibel
Analoge Ausgaben
Plausi-bilisierung
Leittechnik
z.B. ABB Symphony, 800xA
Automatischer
Steuereingriff
Manueller
Steuereingriff
Leitwarte:
Anzeige + Operation
* Hardware: Siemens S7-Systemintegrator (Produkt vorhanden) / ABB Optimax**
** Produktentwicklung bei Kundenprojekt

## Slide 9: Vorhersage verfahrenstechnischer Größen in MVA‘s
      Dampfproduktion
              Einsparung fossiler Brennstoffe
              CO2 Einsparung
      NOx/NH3 im Rauchgas
              Einsparung kostenintensives Ammoniak

## Slide 10: 10 praktische Arbeits-Schritte für eine deterministische KI
Export von ca. relevanten 50 Messungen aus der Verfahrenstechnik
Korrelationsanalyse* von den Messungen zu den Vorhersagen
Auswahl der Messungen mit den höchsten Korrelationen
Nutzung der NNW-KI-Tools © zur Aufbereitung der Lernmuster
Anlernen des neuronalen Netzes mit NNW Cuda-C Lern-Algorithmus ©
Auswertung der Ausgänge mit binärer Verknüpfungslogik © im Leitsystem
„Offline-Commissioning“* mit Lern- und Testmustern
Optimierung des Lern-Algorithmus mit NNW Cuda-C Focus-Learning ©
Laden der Skalierungsdatei und der Wissensbasis in die Automatisierung
Start der deterministischen KI
* © NNW-Toolbox: Python, Cuda-C

## Slide 11: 1. Export von ca. relevanten 50 Messungen
1. Kennzeichnung der Messungen im R&I
2. Details zur Messung
3. Exportliste der Messungen

## Slide 12: 2. und 3. Korrelationsanalyse (Data Science)

## Slide 13: 4. Aufbereitung der Lernmuster
1. Daten in definiertes Format mit Berechnung der Derivate
2. Transformation der Daten in den Zahlenbereich [0;1]

## Slide 14: 5-1. Anlernen des neuronalen Netzes mit Cuda-C
Ergebnis der Korrelationsanalyse
Historie
Derivate: abgeleitete Werte, z.B. Gradient und Krümmung und Totzeiten
  Vorherzusagende Größen
  Mehrere Zeitvorhersagen möglich: z.B. 5 min bis 30 min in die Zukunft
  KI kann mit Totzeiten umgehen
Eingänge: 24 Messwerte
Ausgänge: 12
IN1
IN2
IN24
OUT1
OUT2
OUT12
versus
In der Regel höhere Rechengeschwindigkeit
Viele Eingriffs- und Optimierungsmöglichkeiten

## Slide 15: 5-2 Anlernen des neuronalen Netzes mit Cuda-C
Gesamt-
Fehler wird kleiner
Delta-Fehler negativ
Sollwert:
| Delta-Fehler |
Fehler-Regelkreis für Backpropagation - Algorithmus

## Slide 16: 6. Auswertung Ausgänge mit binärer Verknüpfungslogik
NNW - KI, z.B. Vorhersage Dampfeinbruch , NOx
Analoge Ausgaben
Leittechnik
z.B. ABB Symphony, 800xA
Leitwarte:
Anzeige + Operation
Analogwert
Binärwert

## Slide 17: 7. Offline-Commissioning mit Lern- und Testmustern

## Slide 18: 8. Optimierung des Lern-Algorithmus mit Focus-Learning
LM-1-Fehler bezogen auf
LM-1
LM = Lernmuster
LM-1-Fehler bezogen auf
LM-1+2
LM-2-Fehler bezogen auf
LM-2
LM-2-Fehler bezogen auf
LM-1+2
Focus-Learnig Verstärkung
Engineered by NNW !

## Slide 19: 9. Laden der Skalierungsdatei und der Wissensbasis
Simatic S7 für Laufzeit KI
Profibus zur HLT
HLT=Hauptleittechnik
Skalierungsdatei
Wissensbasis

## Slide 20: 10. Start der deterministischen KI

## Slide 21: Wir haben unsere KI für unterschiedliche Anwendungsfälle entwickelt
Projekt Referenzen (Auszug)
Vorhersage Dampfeinbrüche*
Vorhersage NOx- und NH3 Spitzen*
Vorhersage CO-Spitzen*
Reduzierung Emissionen und Steigerung Dampfproduktion und Mülldurchsatz durch Optimierung Verbrennungsprozess*
Verringerung Kesselverschmutzung / Verlängerung Reisezeit durch Reduzierung Kesseltemperatur*
Rostfeuerung:
Müll / Biomasse
Steuerung Verbrennungsluft**
Steigerung maximaler Leistung durch Vertrimmung Verbrennungsluft (Gas-Kessel)**
Wirbelschicht
Gaskessel
* Fokus NNW
** mit Vorläufer- Firmen

## Slide 22
Frank Gebhardt
Geschäftsführerender Gesellschafter
+49 177 611 5983
Frank.Gebhardt@neuronalnetworks.de