## Slide 1: e+ / e- Betrieb.
Beschleuniger-Betriebsseminar 2013
Grömitz
Rainer Wanzenberg
DESY
Grömitz, 20.03.2013

## Slide 2: e+ / e- Betrieb bei PETRA
(Konferenz Bergen,
Juni 1979)

## Slide 3: PETRA als Vorbeschleuniger für HERA, 1988 - 2007
Zeus
H1
Hermes
Hera-B
p 40 GeV
e+- 12 GeV
Sommer 2007,
Abriss des Tunnels
für das neue Achtel

## Slide 4: e- Betrieb bei HERA
Umbau Ion-Pumpen  NEG Pumpen
Winter-shutdown 1997/1998
D. R. C. Kelly, W. Bialowons, R. Brinkmann, H. Ehrlichmann, J. Kouptsidis
THE ELECTRON BEAM LIFETIME PROBLEM IN HERA, PAC 1995
(Oct 1994: Strom, Lebensdauer + Verlustmonitorrate)
Lebensdauer-
einbruch,
Ionisierter Staub
e+ Betrieb
ab 1994
e- Betrieb: 1999
nach dem Umbau der Pumpen

## Slide 5: PETRA III
Wiggler
Undulatoren
Bogen
Para- meter | PETRA III
Energie | 6 GeV
Umfang | 2304 m
Strahlstrom | 100 mA
Horz. Emittanz Vert. | 1 nm ~10 pm

## Slide 6: Übersicht
e+ Betrieb (2009 – 2012)
  Eclouds / Emittanzvergrößerung
Vakuum
e- Betrieb (seit Jan 2013)
  Ioneneffekte
Einzelbuncheffekte e+ / e-

## Slide 7: e+ Betrieb (2009 – 2012)
2010 Betrieb mit 40 x 4 = 160 / 60 x 4 = 240 Bunchen
2011 Betrieb mit 60 x 4 = 240 Bunchen / und 240 x 1 Bunchen (32 ns)
2012 Betrieb mit 240 x 1 / 320 x 1 Bunchen
I = 50 mA
Bild von der Diagnostik-Beamline (2010)
I= 63 mA
Vertikale Emittanzvergrößerung
Emittanz Aufweitung
bei Füllschemata
mit kleinen Bunch-
Abstand
ecloud ! ?
Erster gespeicherter Strahl: 13 April 2009 (1 Bunch 20 µA d.h. ~ 109 e+)
2010 “friendly users”, Probleme bei kleinen Bunchabstand:

## Slide 8: Elektronen Wolken / eclouds
Entstehung:
Synchrotronlicht
Photoelektronen
Beschleunigung durch
e+ Strahl
Sekundärelektronen-
emission
Sekundärelektronen-
vervielfachung
e+ Bunch
Photoelektronen
Sekundär-
elektronen-
emission
mögliche Effekte:
e- Wolke
e+ Bunch
nach einigen Umläufen:

## Slide 9: Vertikale Emittanzaufweitung (640 Bunche, 8ns Abstand)
640 Bunche, 8 ns Bunchabstand + Lücke
639 x 8 ns = 5112 ns, Lücke 2568 ns
Harmonische Zahl: h = 3840
Umlaufzeit : 7.68 ms
Bunchpositionen: 960 (8 ns Bunchabstand)
gemessene Emittanz am 11. Mai 2010
Horz. 1.38 nm, Gesamtstrom 65 mA
Vert. 128 pm
Tunespektrum, Bunch position #274
Oberes
Seiten-
band
#274
~ 8 kHz
vert. tune
fy = 39 kHz
Bunch-
strom

## Slide 10: Füllmuster (2010 – 2011)
Harmonische Zahl: h = 3840 = 4 x 960 = 16 x 240 = 64 x 60 = 96 x 40
1 bucket = 2 ns # Bunche
Füllungen mit 60 und 40 Bunchen
zeigen keine Emittanzvergrößerungen
Mai, Juni 2010
2011
Integrierter Strom Mai 2010  Mai 2011
133 Ah  577 Ah

## Slide 11: Füllmuster 2012
User runs
Scrubbing runs
3-4 und 10-11 März 2012
Integrierter Strom
Mai 2010  Mai 2011  Dez. 2011  April 2012  Dez. 2012
133 Ah  577 Ah  980 Ah  1050 Ah  1520 Ah
320 Bunche:
16.05 – 3.06.2012
14.11 – 5.12.2012

## Slide 12: Wurden eclouds bei PETRA III erwartet ?
PETRA III
1) JA
Simulation der Entstehung der
eclouds (DESY M 03-02, December 2003)
Programm ECLOUD von CERN
F. Zimmermann, G. Rumolo
(damals version 2.3, heute 4.0)
2) Instabilität NEIN
Abschätzung mit Hilfe eines
Resonatormodels für das ecloud “Wakefield“ im Bogen
(altes Achtel).
KEK B-factory:
Strahlgröße am Wechselwirkungspunkt
als Funktion des Strahlstroms
Effekte traten bei 400 mA
Strahlstrom auf.

## Slide 13: Dipolvakuumkammer: Sekundäremissionskoeffizient
Al, 80 mm x 40 mm
IPAC 2011
Secondary Electron Yield
of Al Samples from the Dipole
chamber of PETRA III
D.R. Grosso, M. Commisso,
and R. Cimino,
LNF-INFN, Frascati Italy
R. Flammini, CNR-IMIP,
Monterotondo, Italy
R. Larciprete, CNR-ISC, Rome, Italy
R. W., DESY, Hamburg, Germany
SEY hängt stark von den
Oberflächenoxidation ab !
(a)
(b)
(c)

## Slide 14: Simulation mit ECLOUD 4.0
PETRA III, 100 mA, verschiedene Füllmuster, SEY: 1.5, 2.0, 2.5
60 x 4
60 x 6
240 x 1
320 x 1

## Slide 15: Instabilität: ecloud - Dichte
ECLOUD Simulation der e- Dichte im Zentrum
100 mA 60 x 6 nicht ok
100 mA 60 x 4 ok
Schwelle ~ 1.4x1012 m-3
*) K. Ohmi: Electron Cloud Effect in Damping Rings of Linear Colliders
31st ICFA Advanced Beam Dynamics Workshop on Electron-Cloud Effects "ECLOUD'04"
Model von K. Ohmi *)
Instabilitätsschwellendichte:
(L = Umfang des Ringes)
Q ~ 5 < K
PETRA III (100 mA): | ~ 1.4 x 1012 m-3
l+ = Linienladungsdichte
im e+ bunch

## Slide 16: Wechselwirkung: Bunch - Ecloud
Aleksandar Markovik, Ursula van Rienen
Beschleunigerseminar 29.01.2013
Berechnung eines „Wakepotentials“ mit
zwei Parametern (zi,zj) (Idee K. Ohmi)
und
anschliessenden Tracking
Tunespektrum
Simulation
und
Messung
?

## Slide 17: Fazit: PETRA III e+ Betrieb
Eclouds / Emittanzvergrößerung
2012: > 1000 Ah + scrubbing
 320 Bunche, 100 mA, 24 ns Bunchabstand
Al - Kammer, Oxidation der Oberfläche
 SEY > 1.5, keine nachhaltige Verbesserung
Oberes Seitenband im Tunespektrum NICHT verstanden
 Verbesserte Modellbildung
(Zusammenarbeit mit der Uni Rostock)

## Slide 18: Übersicht
e+ Betrieb (2009 – 2012)
  Eclouds / Emittanzvergrößerung
Vakuum
e- Betrieb (seit Jan 2013)
  Ioneneffekte
Einzelbuncheffekte e+ / e-

## Slide 19: PETRA III: Vakuum 2012
Ohne Strahl
~ 6 x 10-10 mb
Mit Strahl
100 mA
240 Bunche
Bogen
~ 3 x 10-9 mb
Ring
~ 1.4 x 10-8 mb
Wiggler
Undulatoren
Undulatoren

## Slide 20: Dynamischer Druck in den alten Achteln
Integrierter Strom

## Slide 21: Druckverteilung in der FODO-Zelle
Journal of Physics: Conference Series 100 (2008) 092012
Vacuum System Design of the Third Generation Synchrotron
Radiation Source PETRA III
R Böspflug, J Boster, W Giesske, D Keese, R Köhler, N Mildner, B Nagorny, U
Naujoks, H Remde, E Schulz, M Seidel, J Tiessen, H P Wedekind and K Zapfe
Restgasdichte:

## Slide 22: Massenspektrum (5.3.2013) SL 84 m
Gesamtdruck ~ 3 x 10-10 mb (Messung) / mit Strahl ~ 2 x 10-9 mb
Massenzahl:
A = 2 H2
A = 16 CH4
A = 18 H2O
A = 28 CO, N2
A = 32 O2
A = 44 CO2
Bild vom
Multi-Channel
Analyzer
18

## Slide 23: Übersicht
e+ Betrieb (2009 – 2012)
  Eclouds / Emittanzvergrößerung
Vakuum
e- Betrieb (seit Jan 2013)
  Ioneneffekte
Einzelbuncheffekte e+ / e-

## Slide 24: Ionendichte
Ionendichte:
= 0.24 ions/cm nach einen bunch
mit 5 x 109 Elektronen
(100 mA, 960 Bunche)
= 230 ions/cm nach 960 Bunchen
oder einen Umlauf
zum Vergleich
Bunchabstand 8 ns oder 2.4 m
20.8 x106 Elektronen /cm
Restgas:
Wirkungsquerschnitt
für die Ionisation:
2 Mbarn = 2 x 10-18 cm2
Ionen:
A = 2 H2
A = 16 CH4
A = 18 H2O
A = 28 CO, N2
A = 32 O2
A = 44 CO2

## Slide 25: Ionen Optik: lineares Model
Im Strahl gefangene Ionen:
+
Drift Quad (Strahllinse)
kritische Ionenmassenzahl
Nb = Elektronen im Bunch
schlecht: viele Bunche
gut: wenige Bunche,
aber …
Nb : Ac
960: 1 240: 16 120: 66
480: 4 192: 26
320: 9 160: 37

## Slide 26: Ioneneffekte bei PETRA III
15.01.2013 240 Bunche, 100 mA 15.01.2013 480 Bunche, 100 mA
56 pm rad
vert. tune
unteres Seitenband
17.01.2013 960 Bunche, 100 mA
7 pm rad
Schwellenstrom ~ 60 mA

## Slide 27: Ionen Effekte: Bunchzug mit Lücke, 220 Bunche
+
Lücke im
Bunchzug
17.01.2013, 220 Bunche, 100 mA
Emittanz wächst zunächst, ist bei 100 mA
aber wieder gut.
12 pm rad
Schnelle Ionen-Instabilität ?
G. Xia et al., Ion Effect Issues in PETRA III,
PAC 2009, Vancouver

## Slide 28: Ionen Effekte: Studien 7/8. März 2013
7.3.2013: 240 Bunche, 100 mA
Multibunchspektrum: (gain 4 -> 6 dB)
Vert. Emittanzwachstum bei
320 = 960 / 3 Bunchen 68 mA
240 = 960 / 4 60 mA
192 = 960 / 5 58 mA
160 = 960 / 6 62 mA
Füllungen mit Lücke
220 = 240 – 20 moderates Emittanzwachstum
225 Bunche, Lücke 15
Starkes Emittanzwachstum + Seitenbänder
Auch kurze Bunchzüge zeigen bei höherer
Einzelbunchintensität ein Emittanzwachstum
Fazit: Nur wenige Füllmuster sind für User-Runs geeignet !
Wir haben Glück, 480 und 960 Bunche
zeigen keine Ioneneffekte

## Slide 29: Übersicht
e+ Betrieb (2009 – 2012)
  Eclouds / Emittanzvergrößerung
Vakuum
e- Betrieb (seit Jan 2013)
  Ioneneffekte
Einzelbuncheffekte e+ / e-

## Slide 30: Einzelbuncheffekte: Wakefields und HOMs
Wakefields:
500 MHz Cavity
Modell
3 ½ Zellen
Getaperter
Übergang
vor den
Undulatoren

## Slide 31: Einzelbunch - Instabilitäten
PETRA III
Synchrotronschwingungen
Wakefield:
Tail  Head
Modenkopplung

## Slide 32: e+ Unteres Seitenband
20.06.2012 10 Bunche 26 mA
18.02.2011 1 Bunch 5 mA
2012: 40 Bunche, 80 mA
10 Bunche, 26mA
mit grosser Chromatizitaet
(bis zu ~ 7 Einheiten)
2011:
maximal erreichter Einzelbunchstrom:
5 mA mit Emittanzaufweitung (vert. 56 pm rad)

## Slide 33: Tuneshift
e- 17.01.2013
e+ 17.10.2012 Chromatizität +1 / +2
1.7 mA
2.5 mA
Tuneshift
gleich, aber
e+ wird eher
instabil bei
kleiner
Chromatizität
Erklärung: e+ auch ecloud Effekte im Einzelbunch ???
e- Inkoherenter Tunespread durch Ionen,
Landau Dämpfung ???

## Slide 34: Ausblick: Erweiterung Nord und Ost
PETRA III
Vert. Tuneshift : 1.3 kHz
incl.
Neuer Oktant: ~ 0.4 kHz
(8 DBA Zellen)
PETRA III Ausbau
+ 4 DBA Zellen + Gerades Stück
Vert. Tuneshift: ~ 1.3 + 0.25 kHz
+ resistive wall (NEG Beschichtung
In den Undulatoren)
= ~ 1.6 kHz ???
7 mm
Undulatorkammer: NEG - Beschichtung

## Slide 35: Fazit
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
Bei PETRA III treten kollektive Effekte durch Eclouds
und Ionen auf, die die möglichen Füllschemata für
die Nutzer limitieren, folgende Füllmuster sind ok:
e+ : max. 320 Bunche
e - : 40, 60, …, 120 Bunche und
480, 960 Bunche